## Відділ освіти Косівської райдержадміністрації Івано-Франківської області

|  | “ЗАТВЕРДЖЕНО” |
| --- | --- |
|  | ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ |
|  | _________________________ /Волощук Н.С./ |
|  | за рішенням комітету з конкурсних торгів, згідно протоколу від 14 жовтня 2013 року |

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на закупівлю

робіт

«Реконструкція плавального басейну в

Рожнівському навчально-виховному комплексі «Гуцульщина» ім.Ф. Погребенника Національного університету «Києво-Могилянська академія» с. Рожнів Косівського району Івано-Франківської області»

Процедура закупівлі: відкриті торги

## м. Косів – 2013 рік

# ЗМІСТ ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

# (ІНСТРУКЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ)

Розділ

І. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

2. Інформація про замовника торгів

- повне найменування

- місцезнаходження

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

3. Інформація про предмет закупівлі

- найменування предмета закупівлі

- вид предмета закупівлі

- місце, кількість, обсяг виконання робіт

- строк виконання робіт

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів.

Розділ

ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Розділ

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Розділ

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1.Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів

-  спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

-  місце подання пропозицій конкурсних торгів

-  кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

-   місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

-   дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

Розділ

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Розділ

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

ДОДАТКИ

Додаток 1. Форма «Пропозиція конкурсних торгів»

Додаток 2. Форма «Основні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю»

Додаток 3. Форма «Відомості про учасника»

Додаток 4. Технічне завдання (Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)

| І. Загальні положення |
| --- |
| 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (№ 2289-17 від 01.06.2010 року (зі змінами)) (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 2. Інформація про замовника торгів: |  |
| - повне найменування: | Відділ освіти Косівської райдержадміністрації Івано-Франківської області |
| - місцезнаходження: | 78600, Івано-Франківська область, Косівський район, м. Косів, пров.Шевченка, 7 |
| - посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: | Волощук Наталія Степанівна, заступник начальника відділу освіти, голова комітету з конкурсних торгів, м. Косів, пров. Шевченка,7, (03478) 2-23-48, телефакс (03478) 2-47-84, 2-23-28 osvita.kosiv@gmail.com |
| 3. Інформація про предмет закупівлі |  |
| - найменування предмету закупівлі: | Реконструкція плавального басейну в Рожнівському навчально-виховному комплексі «Гуцульщина» ім.Ф. Погребенника Національного університету «Києво-Могилянська академія» с. Рожнів Косівського району Івано-Франківської області |
| - вид предмету закупівлі: | роботи |  |
| - місце, кількість, обсяг виконання робіт: | вул. Бойчука, 9, с. Рожнів, Косівський район, Івано-Франківська область; кількість, обсяг виконання робіт наведено в Додатку 4 документації конкурсних торгів |
| - строк виконання робіт: | 2013-2015 рр. |
| 4. Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 5. Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. |
| 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів | Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. У разі, коли учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у доларах США або євро. При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до долару США, або євро, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Формула (механізм, спосіб) зазначеного перерахунку: Ц грн. = Ц дол. (євро) х К, де Ц грн. - ціна в гривнях; Ц дол. (євро) - ціна в доларах США (євро) згідно пропозиції конкурсних торгів; К - офіційний курс гривні до долару США (євро), встановлений Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів. |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Пропозиція конкурсних торгів та усі документи, що готуються учасником, повинні бути складені учасником українською мовою. Усі інші документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів (видані іншими установами), можуть бути надані українською або російською мовами. У разі надання учасником документів іншою мовою, вони повинні бути перекладені українською мовою. Переклад (або справжність підпису перекладача) повинен бути засвідчений нотаріально. |
| ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів |
| 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів | Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів | У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |
| 1.Оформлення пропозиції конкурсних торгів * ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами). | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів щодо предмета закупівлі вцілому. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням, або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, та копією документу, що посвідчує його особу. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: "Не відкривати до _________ (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів") Пропозиція конкурсних торгів повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів в складі пропозиції конкурсних торгів та навпроти документа вказується номер сторінки, на якій він знаходиться. |
| 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника | Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з: - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; - інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником); - документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям; - інших документів, передбачених відповідними розділами та додатками документації конкурсних торгів. Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. Якщо учасник не подає у складі своєї пропозиції документи, які не передбачені чинним законодавством для нього, а вони вимагаються цією документацією конкурсних торгів, він повинен надати щодо цього письмове пояснення. Учасник - нерезидент повинен надати зазначені документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження. У разі відсутності аналогів зазначених документів учасник нерезидент повинен надати замість нього лист з поясненням відсутності ненаданого документа. |
| 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Не вимагається. |
| 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Не передбачено, так як забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається. |
| 5.Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 95 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: відхилити таку вимогу; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів. |
| 6.Кваліфікаційні критерії до учасників | 1. Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям - 1.1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України: 1.1.1. Довідка, складена у довільній формі, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (з зазначенням найменування та кількості), необхідних для виконання робіт, що є об’єктом торгів, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України. 1.2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: 1.2.1. Довідка (в довільній формі), яка повинна містити інформацію щодо: кількості працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (з зазначенням прізвища, ім’я по батькові) та які будуть залучені для виконання робіт, що є об’єктом торгів; кваліфікації; досвіду роботи. 1.3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів: 1.3.1. Інформаційна довідка про виконання аналогічних договорів за предметом закупівлі за наступною формою: № з/п Предмет договору Назва організації Сума договору Адреса, контактні телефони, прізвище, ім’я, по батькові осіб, які відповідали за виконання договору від організації, з якою укладено аналогічний договір 1.3.2. Копії аналогічних договорів (не менше двох). 1.3.3. Оригінали або нотаріально завірені копії листів-відгуків (не менше двох) про попереднє добросовісне виконання учасником торгів договірних зобов’язань щодо виконання аналогічних договорів від організацій, з якими укладено аналогічні договори та інформацію про які наведено в довідці про виконання аналогічних договорів. 1.4. Наявність фінансової спроможності: 1.4.1. Копія балансу за останній звітній період (для юридичних осіб). 1.4.2. Копія звіту про фінансові результати за останній звітній період (для юридичних осіб). 1.4.3. Копія звіту про рух грошових коштів за останній звітній період** (для юридичних осіб). 1.4.4. Копія декларації про одержані доходи за останній звітний період або копія податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця за останній звітний період (у передбачених законодавством випадках) (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців). 1.4.5 Оригінал або нотаріально завірена копія довідки, виданої з банківської установи (банківських установ), у якому (яких) відкрито рахунок (рахунки) в учасника, про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами, виданої станом не більше десятиденної давнини відносно до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів (для юридичних осіб та фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців). **Примітка: - у разі, якщо учасник не подає звіт про рух грошових коштів, він має надати в складі пропозиції конкурсних торгів щодо цього підтвердження з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України про те, що його фінансова звітність не містить звіту про рух грошових коштів; - учасник повинен подати лист з інформацією, яким для нього є останній звітній період по поданню фінансової звітності (балансу, звіту про фінансові результати, руху грошових коштів (для юридичних осіб), декларації про одержані доходи або декларації платника єдиного податку (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців)). 2. Вимоги, встановлені статтею 17 Закону, інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам: 2.1. Довідка про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (в довільній формі) (для юридичних осіб; для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців). 2.2. Довідка про те, що фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (в довільній формі) (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців).. 2.3. Інформація про службових (посадових) осіб учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (в довільній формі) (для юридичних осіб; для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців). 2.4. Довідка про те, що службові (посадові) особи учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не були засуджені за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з яких не знято або не погашено у встановленому законом порядку (в довільній формі) (для юридичних осіб; для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців). 2.5. Інформаційна довідка щодо осіб, які мають право укладати договори (угоди), пов’язані з господарською діяльністю підприємства (в довільній формі) (для юридичних осіб; для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців). 2.6. Довідка про те, що службові (посадові) особи учасника, які мають право укладати договори (угоди), пов’язані з господарською діяльністю, не були засуджені за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з яких не знято або не погашено у встановленому законом порядку (в довільній формі) (для юридичних осіб; для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців). 2.7. Копія документу, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання договору за результатами торгів (виписка (витяг) з протоколу зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління, довіреність керівника учасника у разі підписання договору про закупівлю особою, чиї повноваження не визначені статутом чи інше). 2.8. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність учасника в Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видана Міністерством юстиції України (відповідні структурні підрозділи Міністерства юстиції України, територіальні органи, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства) не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів (для юридичних осіб; фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців). 2.9. Копія Статуту або іншого установчого документу (у випадку відсутності Статуту) (зі змінами, у разі наявності) (для юридичних осіб). 2.10. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки органом Державної податкової служби України (податкової інспекції) про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету, яка дійсна на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (для юридичних осіб; для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців). 2.11. Оригінал або нотаріально завірена копія витягу, виданого Уповноваженим органом (МВС України, його відповідні структурні підрозділи, територіальні органи) про те, що службові (посадові) особи учасника, які мають право укладати договори (угоди), пов’язані з господарською діяльністю, не притягнені до кримінальної відповідальності та не були засуджені за злочин (за кримінальними справами), станом не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів (для юридичних осіб, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців). 2.12. Оригінал або нотаріально завірена копія витягу, виданого Уповноваженим органом (МВС України, його відповідні структурні підрозділи, територіальні органи) про те, що службові (посадові) особи учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не притягнені до кримінальної відповідальності та не були засуджені за злочин (за кримінальними справами), станом не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів (для юридичних осіб, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців). Замовник не заперечує щодо надання учасником (за його бажанням) будь-яких додаткових документів про досвід учасника та його технічні можливості щодо предмету закупівлі. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність кваліфікаційним критеріям, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника. У разі, якщо пропозиція конкурсних торгів учасника не містить документального підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, або якщо документальне підтвердження не відповідає умовам, встановленим замовником в документації конкурсних торгів, учасник вважається таким, що не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону. У разі, якщо пропозиція учасника не містить документів, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів учасника на підставі ст. 29 Закону, як таку, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів. У разі, якщо виявлено наявність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, замовник приймає (може прийняти – у випадках, передбачених ч. 2 ст. 17 Закону) рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі. Учасник додатково подає в складі пропозиції конкурсних торгів довідку (складену учасником в довільній формі) про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, зазначених у ст. 17 Закону. |
| 7.Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасник процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником (Технічне завдання наведено в Додатку 4 документації конкурсних торгів). Такими документами є: підтвердження відповідності робіт та умов, які пропонуються учасником, технічним, якісним та кількісним вимогам та іншим вимогам до предмета закупівлі, визначених замовником (в довільній формі); підтверджуючі розрахунки до ціни пропозиції згідно Технічного завдання; інші документи, передбачені документацією конкурсних торгів. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля. Учасник повинен додатково підтвердити інформацію (довідка в довільній формі) про дотримання заходів із захисту довкілля. |
| 8.Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів | Лоти (частини предмета закупівлі) не передбачено. Закупівля здійснюється вцілому по предмету закупівлі. |
| 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. Повідомлення учасника про зміни або відкликання пропозиції конкурсних торгів готується у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, скріплене печаткою (у разі наявності), та відправляється у конвертах, додатково позначених «Зміни до пропозиції конкурсних торгів» або «Відкликання пропозиції конкурсних торгів» відповідно. Повідомлення про відкликання пропозиції конкурсних торгів може також надсилатися засобами зв'язку, але з наступним наданням та/або надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів. |
| IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: - спосіб подання пропозицій конкурсних торгів: - місце подання пропозицій конкурсних торгів: - кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час): | Особисто або поштою Україна, Івано-Франківська область, Косівський район, м. Косів, пров. Шевченка, 7, 78600, відділ освіти Косівської РДА, бухгалтерія 15.11.2013 року, до 09 год. 00 хв. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. |
| 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: - місце розкриття пропозицій конкурсних торгів: - дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: | 78600, Івано-Франківська область, м. Косів, пров. Шевченка, 7, відділ освіти Косівської РДА, кабінет заступника начальника відділу освіти 15.11.2013 року, о 10 год. 00 хв. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники, або їх уповноважені представники. Відсутність учасника, або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів, не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді, або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника. Конверти, позначені "Зміни до пропозиції конкурсних торгів", відкриваються та прочитуються в першу чергу. Пропозиції конкурсних торгів, за якими було подане повідомлення про «Відкликання пропозиції конкурсних торгів», не відкриваються. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою уповноваженим органом. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. |
| V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |
| 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію | Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів. Оцінка здійснюється вцілому по предмету закупівлі. Оцінка пропозицій здійснюється на основі наступних критеріїв: а) ціна; б) умови оплати (відстрочка платежу); в) строк виконання робіт; г) гарантійне обслуговування (гарантійний термін). Оцінка проводиться згідно з наступною методикою: Кількість балів кожної пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100. 1. Кількість балів по критерію «Ціна» дорівнює 75 балам. 2. Кількість балів по критерію «Умови оплати (відстрочка платежу)» дорівнює 10 балам. 3. Кількість балів по критерію «Строк виконання робіт» дорівнює 10 балам. 4. Кількість балів по критерію «Гарантійне обслуговування (гарантійний термін)» дорівнює 5 балам. Методика оцінки 1. Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції, ціна якої найвигідніша (найнижча), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою: Б обчисл = (Цmin/Цобчисл)*75, де Б обчисл – обчислювана кількість балів; Цmin - найнижча ціна; Цобчисл – ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється; 75 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна». 2. Кількість балів за критерієм «Умови оплати (відстрочка платежу)» визначається наступним чином. Пропозиції, термін відстрочки платежу, якої найвигідніший (найдовший), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою: Бобчисл = (Т обчисл /Т max) *10, де Бобчисл - обчислювана кількість балів; Т max – найдовший термін відстрочки платежу; Тобчисл – термін відстрочки платежу, зазначений в пропозиції, кількість балів для якої обчислюється; 10 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Умови оплати (відстрочка платежу)». 3. Кількість балів за критерієм «Строк виконання робіт» визначається наступним чином. Пропозиції термін постачання по якій найвигідніший (мінімальний) присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою: Б обчисл = (Сmin/Собчисл)*10, де Б обчисл – обчислювана кількість балів; Сmin – найкоротший строк виконання робіт (в календарних днях); Собчисл – строк виконання робіт, зазначений в пропозиції, кількість балів для якої обчислюється; 10 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Строк виконання робіт». 4. Кількість балів за критерієм «Гарантійне обслуговування (гарантійний термін)» визначається наступним чином. Пропозиції, термін строку гарантійного обслуговування, якої найвигідніший, присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою: Бобчисл = (Гобчисл /Г max) *5, де Бобчисл - обчислювана кількість балів; Г max – найдовший термін гарантійного обслуговування; Гобчисл – термін гарантійного обслуговування, зазначений в пропозиції, кількість балів для якої обчислюється; 5 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Гарантійне обслуговування (гарантійний термін)». Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується по формулі: кількість балів за критерієм «Ціна» + кількість балів за критерієм «Умови оплати (відстрочка платежу)» + кількість балів за критерієм «Строк виконання робіт» + кількість балів за критерієм «Гарантійне обслуговування (гарантійний термін)». У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів. |
| 2.Виправлення арифметичних помилок | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Помилки виправляються замовником відповідно до такого порядку: а) у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами (прописом), сума літерами є визначальною; б) у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю та кількості, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином коригується; в) якщо на погляд замовника в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, у такому випадку підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю відповідним чином коригується; г) при розходженні між підсумковою ціною пропозиції, зазначеної у пропозиції конкурсних торгів та отриманою шляхом додавання елементів ціни, і підсумковою ціною пропозиції, отриманою при перевірці пропозиції шляхом додавання елементів ціни, визначальною є фактична сума ціни пропозиції, отримана шляхом додавання елементів ціни. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. Учасник повинен подати в складі пропозиції конкурсних торгів інформацію, де зазначено прізвище, ім’я та по батькові, а також контактні телефони особи, до якої можна звертатись з приводу виправлення арифметичної помилки, в разі її виявлення замовником. |
| 3. Інша інформація | Учасник процедури закупівлі повинен в складі пропозиції конкурсних торгів додатково надати: - пропозицію конкурсних торгів (форма наведена в Додатку 1 документації конкурсних торгів); - погодження з основними умовами та основні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю (форма наведена в Додатку 2 документації конкурсних торгів); - відомості про учасника (форма наведена в Додатку 3 документації конкурсних торгів); - копію витягу та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; - копію довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб); - копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копію свідоцтва про право сплати єдиного податку (фіксованого податку) (за наявності); - копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців); - копію паспорту (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців); - копію ліцензії з додатком – переліком робіт, що дає право учаснику виконувати роботи передбачені документацією конкурсних торгів (у передбачених законодавством випадках); - інформацію та документи про субпідрядні організації (у разі, якщо учасник планує залучити для виконання робіт (вказати додатково яких) субпідрядників): а) інформацію про залучення субпідрядних організацій за наступною формою: № з/п Найменування субпідрядника, його фактична та юридична адреса, прізвище, ім’я та по батькові керівника, телефон Види робіт, які передбачається доручити субпідряднику б) копію витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, копію ліцензії для провадження відповідного виду господарської діяльності (у передбачених законодавством випадках); в) копію договору про співпрацю між учасником торгів та субпідрядною організацією; - копію витягу з реєстру власників цінних паперів (акціонерів) які володіють пакетом акцій, який становить 25% і більше статутного капіталу учасника (для акціонерних товариств); - інші документи, передбачені відповідними розділами та додатками документації конкурсних торгів. 2. До розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору. Всі витрати сплачуються учасником за рахунок його власного прибутку. 3. Усі інші питання, які не передбачені цією документацією, регулюються чинним законодавством. 4. Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів. 5. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй пропозиції несе учасник. |
| 4.Відхилення пропозицій конкурсних торгів | Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо: 1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. |
| 5.Відміна Замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги у разі: відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг; неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; виявлення факту змови учасників; порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом; подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а у разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій; відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом; якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо: ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили; скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. |
| VI. Укладання договору про закупівлю |
| 1. Терміни укладання договору | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. |
| 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю | Основні умови, які будуть обов’язково включені до договору про закупівлю зазначено в Додатку 2 документації конкурсних торгів. Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України. |
| 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |
| 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |

Додаток 1

Форма «Пропозиція конкурсних торгів»  подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

Умови, для яких не залишено вільного місця для вписування власних відомостей,

зміні та/або коригуванню не підлягають.

Пропозиція конкурсних торгів

Ми, ________ (повне найменування учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю робіт «Реконструкція плавального басейну в

Рожнівському навчально-виховному комплексі «Гуцульщина» ім.Ф. Погребенника Національного університету «Києво-Могилянська академія» с. Рожнів Косівського району Івано-Франківської області» згідно з вимогами замовника торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів, кількісні, якісні та технічні характеристики, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на умовах зазначених  у  пропозиції  конкурсних торгів на загальну ціну пропозиції

гривень без ПДВ _______________________________

(цифрами та прописом)

гривень з ПДВ _______________________________

(цифрами та прописом)

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 95 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів, згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

5. Оплата за виконані роботи здійснюється на умовах відстрочки платежу протягом ____ (цифрами, прописом) банківських днів з дня підписання акту виконаних робіт сторонами (зазначається учасником).

6. Строк виконання робіт ________________________ (цифрами, прописом) календарних днів (зазначається учасником).

7. Гарантійне обслуговування _____________________________ (цифрами, прописом) календарних місяців  з дати підписання відповідного акту (зазначається учасником).

| Керівник організації – учасника процедури закупівлі або інша уповноважена особа учасника | ___________________________ (підпис) МП (за наявності) | ___________ (ініціали та прізвище) |
| --- | --- | --- |

# Примітки:

# У разі надання пропозиції учасником, який не є платником ПДВ, така пропозиція надається без врахування ПДВ та відомості зазначаються без ПДВ.

Додаток 2

Форма «Основні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю»

Учасник не повинен відступати від даної форми.

Умови, для яких не залишено вільного місця для вписування власних відомостей,

зміні та/або коригуванню не підлягають.

Ми  ____________________ (повне найменування учасника)  цим підтверджуємо нашу згоду з основними умовами, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю.

1. Предмет договору:

Підрядник зобов’язується виконати роботи «Реконструкція плавального басейну в

Рожнівському навчально-виховному комплексі «Гуцульщина» ім.Ф. Погребенника Національного університету «Києво-Могилянська академія» с. Рожнів Косівського району Івано-Франківської області», а Замовник — прийняти і оплатити такі роботи.

2. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання, визначається проектно-кошторисною документацією, яка є невід'ємною частиною Договору.

Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

3. Порядок здійснення оплати:

Оплата виконаних робіт проводиться поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт згідно плану фінансування, який є невід’ємною частиною договору.

Розрахунки про виконані роботи проводять на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість. Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником та передаються Замовнику. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх. Після підписання документів Замовник зобов’язаний оплатити виконані роботи (при наявності бюджетного фінансування).

До початку виконання робіт замовник перераховує Підряднику аванс у розмірі до 30% від суми фінансування в поточному році.

Замовник здійснює оплату за виконані роботи на умовах відстрочки платежу протягом ____ (цифрами, прописом) банківських днів з дня підписання акту виконаних робіт сторонами (зазначається учасником).

У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за виконані роботи здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок.

4. Ціна договору:

Сума Договору становить ______________(______________________) грн.,

у тому числі ПДВ: ________________ (_____________________) грн.

5. Термін та місце виконання робіт:

Термін виконання робіт: 2013-2015 рр.;

Роботи виконуються згідно календарного плану виконання робіт, який є невід’ємною частиною даного договору. Виконання робіт може бути закінчено достроково тільки за згодою замовника.

Місце виконання робіт: вул. Бойчука, 9, с. Рожнів, Косівський район, Івано-Франківська область.

Строк виконання робіт _____________________(цифрами, прописом) календарних днів (зазначається учасником).

6. Строк дії Договору: Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання і діє до 31 грудня 2015 року, але в будь-якому випадку до повного виконання робіт.

7. Права та обов’язки сторін:

Замовник має право:

- у разі невиконання зобов’язань Підрядником достроково розірвати Договір, повідомивши про це Підрядника у строк до 30 днів;

- ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;

- здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність  Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

- делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного та авторського нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо);

- вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити   їх своїми силами, якщо інше не передбачено Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником;

- відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їx настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим;

-  ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;

Замовник зобов’язаний:

- своєчасно та в повному обсязі (при наявності бюджетного фінансування) сплачувати за виконані роботи;

-    прийняти в установленому порядку виконані Підрядником роботи;

-    негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

Підрядник має право:

- своєчасно та в повному обсязі (при наявності бюджетного фінансування) отримувати плату за виконані роботи;

- на дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;

- ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Замовником умов Договору.

Підрядник зобов'язаний:

- забезпечити виконання робіт у строки, встановлені Договором;

- забезпечити виконання робіт якість яких відповідає умовам, встановленим Договором;

- передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором,  закінчені роботи;

- забезпечити введення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору;

- своєчасно усувати недоліки робіт, допущені зі своєї вини;

- відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки;

- інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов’язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

- виконувати роботи відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, будівельних норм й правил (ДБН), календарного плану виконання робіт, вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки.

8. Відповідальність сторін:

За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

У разі порушення з вини Підрядника  строків завершення виконання  робіт, передбачених даним Договором, Підрядник сплачує Замовнику за кожний день прострочення пеню в розмірі 0,2 облікової ставки НБУ від суми збитків.

У випадку виявлення недоліків у виконаній роботі Підрядник безоплатно усуває їх.

9. Умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків:

Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах  відповідних бюджетних асигнувань.

Сума цього Договору не може змінюватись сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків.

Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків, передбачених  частиною 5 статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» 2289-17 (зі змінами) .

10. Приймання-передача закінчених робіт:

Передача закінчених робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється актом виконаних робіт.

11. Гарантійне обслуговування ______________________ (цифрами, прописом)  календарних місяців з дати підписання відповідного акту (зазначається учасником).

| Керівник організації – учасника процедури закупівлі або інша уповноважена особа учасника | ___________________________ (підпис) МП (за наявності) | ___________ (ініціали та прізвище) |
| --- | --- | --- |

###### Додаток 3

Форма «Відомості про учасника»

Учасник не повинен відступати від даної форми.

###### Відомості про учасника

| Повне та скорочене найменування |  |
| --- | --- |
| Поштова адреса |  |
| Юридична адреса |  |
| Місцезнаходження |  |
| Телефон/факс (обов’язково вказати код населеного пункту) |  |
| Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код |  |
| Електронна адреса (для взаємодії з комітетом з конкурсних торгів) |  |
| Прізвище, ім’я, по-батькові керівника (для юридичної особи), телефон для контактів |  |
| Контактна особа (П.І.Б.), посада, телефон |  |

| Керівник організації – учасника процедури закупівлі або інша уповноважена особа учасника | ___________________________ (підпис) МП (за наявності) | ___________ (ініціали та прізвище) |
| --- | --- | --- |

Додаток 4

Технічне завдання

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Реконструкція плавального басейну в Рожнівському навчально-виховному комплексі «Гуцульщина» ім.Ф. Погребенника Національного університету «Києво-Могилянська академія» с. Рожнів Косівського району Івано-Франківської області

До розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору. Всі витрати сплачуються учасником за рахунок його власного прибутку.

Термін та місце виконання робіт: 2013-2015 рр.; вул. Бойчука, 9, с. Рожнів, Косівський район, Івано-Франківська область.

Ціна пропозиції конкурсних торгів учасника повинна бути розрахована відповідно до Державних будівельних норм із урахуванням змін та доповнень до них.

В ціні пропозиції конкурсних торгів учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання робіт з урахуванням робіт, що будуть виконуватись субпідрядними організаціями.

Розрахунок ціни пропозиції має бути наданий додатково на CD диску або іншому носії інформації, бажано у програмному комплексі АВК, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін.

Розрахунок вартості пропозиції конкурсних торгів повинен бути виконаний згідно з Технічним завданням та у відповідності з вимогами Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000 (зі змінами).

До ціни пропозиції учасником мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до Державних будівельних норм з урахуванням змін та доповнень:

- 	пояснювальна записка;

- дефектний акт;

- зведений кошторисний розрахунок;

- локальний кошторис;

-	розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів);

-	розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів, розрахунком вартості машино-години власної будівельної техніки, вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення (за його наявності);

-	договірна ціна.

Ціну пропозиції слід визначати відповідно до вимог проекту щодо технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів, якості робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.

Загальна ціна пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Не врахована учасником вартість окремих витрат (послуг, робіт) не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції конкурсних торгів Учасника і відшкодуванню не підлягають.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Загальний термін робіт з реконструкції - до 2015 року включно, з урахуванням підготовчого періоду.

Передбачена перерва – відповідно до фінансування видатків та технології проведення реконструкції.

Роботи необхідно проводити з врахуванням фінансових можливостей замовника, технології проведення реконструкції.

Терміни для остаточного завершення реконструкції будуть визначатись по спільній домовленості Замовника і Підрядника та залежать від обсягів щорічного фінансування на вказані роботи.

# Необхідно унеможливити потрапляння сторонніх людей в зону проведення реконструкції.

Обсяги виконання робіт по

реконструкції плавального басейну в Рожнівському навчально-виховному комплексі «Гуцульщина» ім.Ф. Погребенника Національного університету «Києво-Могилянська академія» с. Рожнів Косівського району Івано-Франківської області

Обсяги виконання робіт, які не виконувались і підлягають виконанню

| № | Найменування робіт | одиниця виміру | к-сть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Ремонтно-будівельні роботи |
| розділ 1. Зовнішня гідроізоляція фундаментів |
| підрозділ 1. Земляні роботи |
| 1 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 | 100 м3 | 0,62 |
| 2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2 | 100 м3 | 0,62 |
| підрозділ 2. Гідроізоляція |
| 3 | Улаштування вертикальної гiдроiзоляцiї фундаментiв | 100 м2 | 1,008 |
| 4 | Гідроізолююча 2-х компонентна мастика типу "Izolatex" | кг | 150 |
| розділ 2. Підвальне приміщення |
| 5 | Установлення й розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м | 100 м2 гп | 3 |
| 6 | Розбирання бетонних фундаментів | м3 | 1 |
| 7 | Розбирання цегляних стiн i фундаментiв з очищенням | м3 | 14,8 |
| 8 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0504 |
| 9 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,03 |
| 10 | Розбирання монолiтних бетонних перекриттiв (дверних перемичок) | м3 | 0,5 |
| 11 | Установлення дверних блокiв з металопластику, площа прорiзу до 3 м2 | 100 м2 | 0,0546 |
| 12 | Дверi iз металопластику з розпашними одинарними однопольними полотнами, розмір 800х2100мм | шт | 2 |
| 13 | Дверi iз металопластику з розпашними одинарними однопольними полотнами, розмір 1000х2100мм | шт | 1 |
| 14 | Армування мурування стін та інших конструкцій | т | 0,4 |
| 15 | Піна поліуретанова аерозольна для монтажних робіт | шт | 3 |
| 16 | Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | м3 | 2,2 |
| 17 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,836 |
| 18 | Мурування внутрiшнiх стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | м3 | 16 |
| 19 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 6,08 |
| 20 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці | 100 шт | 0,31 |
| 21 | Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2 | 100 м2 | 0,1488 |
| 22 | Вiкна iз металопластику (склопакет енергозбірігаючий) такi, що не вiдчиняються, розмір 600х800м | шт | 21 |
| 23 | Вiкна iз металопластику (склопакет енергозбірігаючий) такi, з розпашною стулкою та фрамугою, розмір 600х800м | шт | 10 |
| 24 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,5 |
| 25 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 5 |
| 26 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 5 |
| 27 | Сітка сталева зварена | т | 1 |
| 28 | Встановлення арматурних сіток вручну, маса елемента, кг до 20 | т | 0,3 |
| 29 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | 100 м3 | 0,0973 |
| 30 | Улаштування пiдстильного шару бетонного (підвальне приміщення) | м3 | 14,4 |
| 31 | Улаштування пiдстильного шару бетонного (технічне приміщення) | м3 | 25,2 |
| 32 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 (підвальне приміщення) | 100 м2 | 7 |
| 33 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 (технічне прміщення) | 100 м2 | 0,01 |
| підрозділ 1. Оздоблювальні роботи |
| 34 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (технічне відділення, до вікон) | 100 м2 | 0,8 |
| 35 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (підвальне приміщення, до вікон) | 100 м2 | 0,54 |
| 36 | Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону | 100 м2 | 0,2964 |
| 37 | Вапняне фарбування поверхонь всерединi будiвлi по штукатурцi (технічне приміщення) | 100 м2 | 3,24 |
| 38 | Вапняне фарбування поверхонь - стеля (чаша басейну) всерединi будiвлi по бетону | 100 м2 | 4,97 |
| 39 | Вапно будiвельне гашене в ведрах (14 кг),сорт 1 | шт | 15 |
| підрозділ 2. Гідроізоляційні роботи |
| 40 | Улаштування горизонтальної гiдроiзоляцiї | 100 м2 | 3,96 |
| 41 | Улаштування вертикальної гiдроiзоляцiї стін (до вікон) | 100 м2 | 1,88 |
| 42 | Гідроізолююча 2-х компонентна мастика типу "Izolatex" | кг | 900 |
| підрозділ 3. Дренаж |
| 43 | Труби дренажні поліетиленові гофрировані 1 типа, діаметр 75 мм | 1000 м | 0,2 |
| підрозділ 4. Інші роботи роботи |
| 44 | Навантаження сміття вручну | т | 5 |
| розділ 3. Блок басейну |
| 45 | Установлення й розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м | 100 м2 гп | 3,96 |
| підрозділ 1. Чаша басейну |
| 46 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100 м2 | 1,04 |
| 47 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100 м2 | 1,96 |
| 48 | Свердлення отворiв в залiзобетонних конструкцiях (стіни чаши), дiаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | 100 шт | 0,04 |
| 49 | Свердлення отворiв в залiзобетонних конструкцiях (стіни чаши), дiаметр отвору 75 мм, глибина свердлення 200 мм | 100 шт | 0,4 |
| 50 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до норми 20-30-7 | 100 шт | 0,4 |
| 51 | Пробивання отворiв в бетонних пiдлогах товщиною 200 мм, площею до 500 см2 (демонтаж донного зливу) | 100 шт | 0,08 |
| 52 | Ремонтна фібросуміш "Мапеграут тиксотропний" (Mapej) | кг | 200 |
| 53 | Гідроізоляція отворів дiаметром до100 мм при проходi технологічних труб через з/б конструкції чаши басейну (під трубопроводи переливного лотка і форсунок) | шт | 46 |
| 54 | Забивання отворiв у бетонних конструкціях (донний злив), площа забиття до 0,1 м2 | м3 | 0,09 |
| 55 | Забивання отворiв у мiсцях проходу трубопроводу в з/бетонних конструкціях (існуючі отвори) | 100 шт | 0,18 |
| 56 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-4 м, ширина 40-60 мм, товщина 40-60 мм, II сорт | м3 | 1,92 |
| 57 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 150-200 мм, товщина 30 мм, II сорт | м3 | 3,42 |
| 58 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,005 |
| 59 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,01 |
| 60 | Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6х80 мм | т | 0,006 |
| 61 | Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6х100 мм | т | 0,01 |
| 62 | Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,8х150 мм | т | 0,05 |
| 63 | Армування стiн та iнших конструкцiй | т | 1,55 |
| 64 | Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 10 мм | 100 кг | 15,5 |
| 65 | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм | кг | 20 |
| 66 | Готування цементного розчину вручну | 100 м3 | 0,328 |
| 67 | Установлення опалубки для бетонування стiн (вирівнювання чаши) | 100 м2 | 1,14 |
| 68 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400 | м3 | 26,2 |
| 69 | Пісок природний, рядовий | м3 | 20 |
| 70 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500 | т | 13 |
| 71 | Улаштування бетонноЇ стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 | 100 м2 | 1,96 |
| 72 | На кожні 10 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати | 100 м2 | 5,88 |
| 73 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25 | 100 м3 | 0,01 |
| 74 | Улаштування цементноЇ стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100 м2 | 3,68 |
| 75 | Просте штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю i бетону стiн | 100 м2 | 0,792 |
| 76 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | 100 м3 | 0,04 |
| 77 | Бетонування конструкцій внутрішніх стін товщиною до 30 см | м2 | 1 |
| 78 | Установлення опалубки для бетонування переливного лотка | 100 м2 | 0,0576 |
| 79 | Бетонування каналів вручну залізобетоном із покриттям [зволоженням] поверхні залізобетону водою | 100 м3 | 0,0192 |
| 80 | Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь (чаша) | 100 м2 | 3,0576 |
| 81 | Грунтовка глибокого проникнення Ferosit | л | 60 |
| 82 | Улаштування вертикальної гідроізоляції стін чаши | 100 м2 | 1,04 |
| 83 | Улаштування горизонтальної гідроізоляції чаши | 100 м2 | 1,96 |
| 84 | Гідроізолююча 2-х компонентна мастика типу "Izolatex" | кг | 600 |
| 85 | Облицювання поверхонь чаши плитками для басейну типу керамогранит без карнизних, плiнтусних i кутових елементiв по цеглi та бетону | 100 м2 | 3 |
| 86 | Плитки керамічні для облицювання басейнів різнокольорові, розмір 10х20см | м2 | 306 |
| 87 | Клей-цемент типу "Technoflex" | кг | 900 |
| 88 | Фуга до керамічних плиток біла типу "Fugapool" | кг | 300 |
| розділ 4. Приміщення басейну(без чаши) |
| 89 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100 м2 | 3,66 |
| 90 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100 м2 | 1,72 |
| 91 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100 м2 | 1,72 |
| 92 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці | 100 шт | 0,18 |
| 93 | Установлення металопластикових вiконних блокiв в кам'яних стiнах при площi прорiзу до 5 м2 | 100 м2 | 1,1448 |
| 94 | Блоки віконні з металопластикових матеріалів, склопакет підвійний (комплектна поставка) | м2 | 114,48 |
| 95 | Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь | 100 м2 | 1,573 |
| 96 | Грунтовка глибокого проникнення Ferosit | л | 25 |
| 97 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | 100 м3 | 0,0732 |
| 98 | Просте штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю i бетону стiн | 100 м2 | 3,66 |
| 99 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100 м2 | 0,566 |
| 100 | Фуга до керамічних плиток біла типу Sopro Sapfir | кг | 105 |
| 101 | Фуга до керамічних плиток кольорова типу Sopro Sapfir | кг | 55 |
| 102 | Клей-цемент | кг | 550 |
| 103 | Гладке облицювання стін, стовпів, пілястрів і косяків [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетноЇ гарнітури по цеглі і бетону плитками керамічними глазурованими | 100 м2 | 3,66 |
| 104 | Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу | м2 | 373,32 |
| 105 | Клей-цемент | кг | 1830 |
| 106 | Кутник облицювальний, 2,5м | шт. | 54 |
| 107 | Улаштування покриття на цементному розчині з плиток керамічних багатоколірних | 100 м2 | 1,85 |
| 108 | Плитки керамiчнi для пiдлог гладкi багатобарвнi квадратнi та прямокутнi типу "Грес" | м2 | 188,7 |
| 109 | Клей-цемент | кг | 925 |
| 110 | Шпатлювання стін вологостійкою шпаклiвкою (типу "Ферозіт-300") | 100 м2 | 3,66 |
| 111 | Шпатлювання стель вологостійкою шпаклiвкою (типу "Ферозіт-300") | 100 м2 | 6,84 |
| 112 | Грунтовка глибокого проникнення "Роlimin -А7" | л | 262,5 |
| 113 | Шпаклiвка вологостійка "Ферозіт-300" | кг | 1260 |
| 114 | Полiпшене фарбування стель полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування у примiщеннях висотою вiд 4 до 8 м | 100 м2 | 6,84 |
| 115 | Фарба вологостійка типу "Uno-aqua" | т | 0,472 |
| підрозділ 4. Інші роботи роботи |
| 116 | Установлення свiтильникiв | штука | 14 |
| 117 | Свiтильники з енергозберігаючими лампами | шт | 14 |
| 118 | Навантаження сміття вручну | т | 25 |
| 119 | Перевезення сміття до 5 км | т | 25 |
| розділ 5. Допоміжні приміщення басейну |
| підрозділ 1. Коридори, душеві і туалети |
| 120 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,11 |
| 121 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,288 |
| 122 | Установлення дверних блокiв з металопластику, площа прорiзу до 3 м2 | 100 м2 | 0,1512 |
| 123 | Блоки двернi з металопластикових матеріалів (комплектне постачання) | м2 | 15,12 |
| 124 | Піна поліуретанова аерозольна для монтажних робіт | шт | 8 |
| 125 | Установлення дверних металопластикових блокiв у внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу до 3 м2 | 100 м2 | 0,1368 |
| 126 | Блоки двернi з металопластикових матеріалів (комплектне постачання) | м2 | 13,68 |
| 127 | Піна поліуретанова аерозольна для монтажних робіт | шт | 3 |
| 128 | Установлення вiконних блокiв iз металопластику в кам'яних стiнах, площа прорiзу до 2 м2 | 100 м2 | 0,3132 |
| 129 | Блоки віконні з металопластикових матеріалів, склопакет підвійний (комплектна поставка) | м2 | 31,32 |
| 130 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100 м2 | 1,1 |
| 131 | Просте штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю i бетону стiн | 100 м2 | 1,1 |
| 132 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100 м2 | 0,68 |
| 133 | Улаштування цементноЇ стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100 м2 | 0,68 |
| 134 | Улаштування покриття на клей-цементні з плиток керамiчних багатоколiрних | 100 м2 | 0,68 |
| 135 | Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | 100 м2 | 0,68 |
| 136 | Фарба вологостійка типу "Uno-aqua" | т | 0,04692 |
| 137 | Шпаклiвка вологостійка "Ферозіт-300" | кг | 62,56 |
| 138 | Плитки керамiчнi для пiдлог гладкi багатобарвнi квадратнi та прямокутнi типу "Грес" | м2 | 69,36 |
| 139 | Клей-цемент | кг | 340 |
| 140 | Гладке облицювання стін, стовпів, пілястрів і косяків [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетноЇ гарнітури по цеглі і бетону плитками керамічними глазурованими | 100 м2 | 1,1 |
| 141 | Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу | м2 | 112,2 |
| 142 | Клей-цемент | кг | 550 |
| 143 | Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами | штука | 11 |
| 144 | Свiтильники з енергозберігаючими лампами | шт | 11 |
| 145 | Навантаження сміття вручну | т | 7,468 |
| 146 | Перевезення сміття до 5 км | т | 7,468 |
| 2. Система фільтрації і знезараження води |
| розділ 1. Монтаж обладнання та прокладання технологічних трубопроводів |
| 1 | Установлення баків | 10 шт | 0,1 |
| 2 | Баки, резервуари з поліпропилену накопичувальні, місткість до 16 м3 | шт | 1 |
| 3 | Монтаж фільтрів для басейна | шт | 4 |
| 4 | Фільтровальний бак D900, F=0,64кв.м. | шт | 3 |
| 5 | Завантаження фільтрів кварцевим піском | 100 м3 | 0,0127 |
| 6 | Пісок кварцевий | т | 1,275 |
| 7 | Фільтровальная установка Emaux, Q=15куб.м./год | шт | 1 |
| 8 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | штука | 2 |
| 9 | Агрегат насосний 3-х фазний, тип КАР 450B KRIPSOL, N=4,5 кВт, Q=50 куб.м./год. | шт | 2 |
| 10 | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути | т | 0,3 |
| 11 | Монтаж конструкцій металевих | т | 0,3 |
| 12 | Кріплення для трубопроводів металеві (хомути) | шт | 314 |
| 13 | Кріплення для трубопроводів металеві (хомути) Д 50 | шт | 50 |
| 14 | Кріплення для трубопроводів металеві (хомути) Д 63 | шт | 60 |
| 15 | Кріплення для трубопроводів металеві (хомути) Д 75 | шт | 84 |
| 16 | Кріплення для трубопроводів металеві (хомути) Д 90 | шт | 40 |
| 17 | Кріплення для трубопроводів металеві (хомути) Д 110 | шт | 40 |
| 18 | Кріплення для трубопроводів металеві (хомути) Д 160 | шт | 40 |
| 19 | Установлення фланцевих з'єднань на трубопроводах діаметром до 100 мм | шт | 21 |
| 20 | Фланці плоскі з ПВХ або ППР, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 90 мм | шт | 7 |
| 21 | Фланці плоскі з ПВХ або ППР, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 110 мм | шт | 12 |
| 22 | Фланці плоскі з ПВХ або ППР, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 160 мм | шт | 2 |
| 23 | Кріплення анкерне для бетонних басейнів | шт. | 6 |
| 24 | Прокладання трубопроводів системи фільтрації з напірних ПВХ труб зовнішнім діаметром до 50 мм зі з'єднанням на клеї | 100 м | 0,84 |
| 25 | Труби напірні з ПВХ, зовнішній діаметр 50 мм | м | 84 |
| 26 | Прокладання трубопроводів системи фільтрації з напірних ПВХ труб зовнiшнiм дiаметром 63 мм зі з'єднанням на клеї | 100 м | 0,9 |
| 27 | Труби напірні з ПВХ, зовнішній діаметр 63 мм | м | 30 |
| 28 | Прокладання трубопроводів системи фільтрації з напірних ПВХ труб зовнiшнiм дiаметром 75 мм зі з'єднанням на клеї | 100 м | 0,48 |
| 29 | Труби напірні з ПВХ, зовнішній діаметр 75 мм | м | 20 |
| 30 | Прокладання трубопроводів системи фільтрації з напірних ПВХ труб зовнiшнiм дiаметром 90 мм зі з'єднанням на клеї | 100 м | 0,48 |
| 31 | Труби напірні з ПВХ, зовнішній діаметр 90 мм | м | 48 |
| 32 | Прокладання трубопроводів системи фільтрації з напірних ПВХ труб зовнiшнiм дiаметром 110 мм зі з'єднанням на клеї | 100 м | 0,42 |
| 33 | Труби поліетиленові низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 110 мм | 10 м | 42 |
| 34 | Прокладання трубопроводів системи фільтрації з напірних ПВХ труб зовнішнім діаметром 160 мм зі з'єднанням на клеї | 100 м | 0,6 |
| 35 | Труби поліетиленові низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 160 мм | 10 м | 60 |
| 36 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із ПВХ труб діаметром до 50 мм | шт | 4 |
| 37 | Клапан із електромагнітним приводом | шт | 1 |
| 38 | Кран кульовий ПЕ( ПВХ) двохпозиційний, діаметр 50 мм | шт | 3 |
| 39 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах дiаметром до 100 мм | шт | 29 |
| 40 | Крани кульові прохідні ПЕ(ПВХ) двохпозиційні, діаметр 63 мм | шт | 22 |
| 41 | Крани кульові прохідні ПЕ (ПВХ) двохпозиційні для води, типу "Батерфляй", тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 90 мм | шт | 7 |
| 42 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах дiаметром до 125 мм | шт | 6 |
| 43 | Крани кульові прохідні ПЕ (ПВХ) двохпозиційні для води, типу "Батерфляй", тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 110 мм | шт | 6 |
| 44 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах діаметром до 200 мм | шт | 1 |
| 45 | Крани кульові прохідні ПЕ (ПВХ) двохпозиційні для води, типу "Батерфляй", тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 160 мм | шт | 1 |
| 46 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відведень, колін, патрубків, переходів | 10 шт | 27,4 |
| 47 | Вузли збільшені монтажні із PVC (труби, вентилі, клапани,фільтри, переходи, з"єднання) для басейнів і резервуарів, діаметр до 100 мм | к-т | 1 |
| 48 | Установлення трапів діаметром 100 мм | 10 компл. | 0,2 |
| 49 | Трап басейновий (донний злив) | компл. | 2 |
| 50 | Форсунка для басейна (інжектор) | шт | 25 |
| 51 | Форсунка гідроочищувача | шт | 4 |
| 52 | Решітка переливна з полістиролу (ПВХ,ППР), розмір 25х245 мм | шт | 24 |
| 53 | Кутник монтажний, 2,0м | шт. | 24 |
| 54 | Клей Synplast | кг | 16 |
| 55 | Монтаж випромінювача ультрафіолетового | шт | 2 |
| 56 | Ультрафіолетовий дезинфектор типу ES-20, Q=150куб.м., N=150 Вт | шт | 2 |
| 57 | Монтаж прожектора, що установлюється окремо, з лампою потужністю до 300 Вт | 100 шт | 0,08 |
| 58 | Прожектор для басейна, потужність 300 Вт | шт | 8 |
| 59 | Коробки відгалужувальні герметичні | шт | 8 |
| 60 | Монтаж станції дозування рідких компонентів | шт | 1 |
| 61 | Станція автоматичного дозування хімреактивів | шт | 1 |
| 62 | Ємкість ПВХ для хімреагентів | шт | 3 |
| 63 | Автоматика управління системою контролю рівня води | к-т | 1 |
| 64 | Установлення водопідігрівників швидкісних для басейнів | штука | 2 |
| 65 | Теплообмінники для басейнів водоводяні, Q=80 кВт | к-т | 2 |
| 66 | Термостат | к-т | 2 |
| 67 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном | штука | 2 |
| 68 | Насос циркуляційний | шт | 2 |
| 69 | Комплект хімічних реагентів для басейнів | к-т | 1 |
| 70 | Гідроочищувач ручний в зборі, штанга 6-12м | к-т | 1 |
| 71 | Установлення насоса | штука | 1 |
| 72 | Насос дренажний | шт | 1 |
| 73 | Електроочищувач | к-т | 1 |
| 74 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу фільтрації діаметром до 110 мм | 100 м | 2,62 |
| 75 | Випробування ємкостей на водонепроникність | 100 м3 | 0,16 |
| 76 | Монтаж драбини до басейну | сходи | 2 |
| 77 | Драбини металеві з н/ж сталі для басейнів, 4-х сходові | шт. | 1 |
| 78 | Драбини металеві з н/ж сталі для басейнів, 5-ти сходові | шт. | 1 |
| 79 | Поручні із нержавіючої сталі для басейнів | шт | 6 |
| розділ 2. Монтаж трубопроводів до теплообмінників |
| 80 | Iзоляція трубопроводів | 10 м | 19,4 |
| 81 | Ізоляція трубна з вспиненого полієтилену 52х9мм | пог.м | 81 |
| 82 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних та ВГП труб, для опалення та водопостачання, діаметр до 50мм | к-т | 1 |
| 83 | Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі стальних труб діаметром до 40 мм | 100 м | 0,07 |
| 84 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм | м | 7 |
| 85 | Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100 м | 0,16 |
| 86 | Труби напірні з поліпропилену PN20, зовнішній діаметр 32 мм | м | 16,3 |
| 87 | Вузли укрупнені монтажні з поліпропиленових труб для водопостачання, діаметр 20-50 мм | к-т | 1 |
| 88 | Кріплення для трубопроводів | шт | 7 |
| 89 | Установлення вентилів, клапанів, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм | шт | 4 |
| 90 | Кран кульовий ПМ 15 | шт | 1 |
| 91 | Клапан запобіжний | шт | 3 |
| 92 | Установлення повітровідвідників | штука | 1 |
| 93 | Повітровідвідник автоматичний Ду15 | шт | 1 |
| 94 | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових | комплектац | 1 |
| 95 | Термометр торцевий типу ТБП 100 | шт | 1 |
| 96 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм | шт | 2 |
| розділ 3. Ізоляція технологічних трубопроводів |
| 97 | Iзоляція трубопроводів | 10 м | 19,4 |
| 98 | Ізоляція трубна з вспиненого полієтилену 52х9мм | пог.м | 81 |
| 99 | Ізоляція трубна з вспиненого полієтилену 63х9мм | пог.м | 10 |
| 100 | Ізоляція трубна з вспиненого полієтилену 76х13мм | пог.м | 28 |
| 101 | Ізоляція трубна з вспиненого полієтилену 89х13мм | пог.м | 56 |
| 102 | Ізоляція трубна з вспиненого полієтилену 114х13мм | пог.м | 27 |
| 103 | Скотч ізоляційний (упаковка) | шт | 6 |
| 3.Система сонячних колекторів |
| 1 | Установлення i розбирання зовнiшнiх iнвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для монтажу колеторів | 100 м2 вп | 0,42 |
| 2 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 1 |
| 3 | Металоконструкції індивідуальні | т | 1 |
| 4 | Прокладання трубопроводiв обв'язки котлiв, водонагрiвачiв i насосiв iз сталевих безшовних, електрозварних і мідних труб дiаметром до 40 мм | 100 м | 0,02 |
| 5 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм | м | 1 |
| 6 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 1 |
| 7 | Труби мідні прямi та гнутi | м | 320 |
| 8 | Прокладання трубопроводiв обв'язки котлiв, водонагрiвачiв i насосiв iз сталевих безшовних i електрозварних труб дiаметром до 50 мм | 100 м | 0,2 |
| 9 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 20 |
| 10 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз труб дiаметром до 100 мм | шт | 1 |
| 11 | Клапан 3-х ходовий перепускний з сервоприводом, Ду65 | шт | 1 |
| 12 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 9 |
| 13 | Кран кульовий прохiдний ДУ50 | шт | 6 |
| 14 | Клапан зворотний ДУ50 | шт | 1 |
| 15 | Кран кульовий повнопрохідний D=32 з американкою | шт | 2 |
| 16 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах дiаметром до 25 мм | шт | 4 |
| 17 | Кран кульовий ПМ 15 | шт | 4 |
| 18 | Монтаж сонячного колектора | 10 м | 2,768 |
| 19 | Сонячний колектор TopSon F3 (Wolf), площа 2,3 м2 | шт | 20 |
| 20 | Комплект для монтажу сонячних колекторів | к-т | 4 |
| 21 | Вузли укрупненi монтажнi для геліосистем | к-т | 1 |
| 22 | Установлення компенсаторiв | шт | 20 |
| 23 | Компенсатор для колекторного з"єднання | шт | 20 |
| 24 | Комплект переходів та заглушок | к-т | 2 |
| 25 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних | 100 м | 0,5 |
| 26 | Монтаж солярної станції | пристрій | 1 |
| 27 | Сонячна станція Solar XL 10-40 (Wolf) | шт | 1 |
| 28 | Монтаж регулятора | 10 шт | 0,2 |
| 29 | Регулятор BM Solar | шт | 1 |
| 30 | Модуль солярний SM2 | шт | 1 |
| 31 | Арматура для заповнення геліосистем | компл | 1 |
| 32 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплектац | 5 |
| 33 | Манометр МТП 160-16 | шт | 5 |
| 34 | Кран триходовий | шт | 5 |
| 35 | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових | комплектац | 4 |
| 36 | Термометр біметалевий | шт | 4 |
| 37 | Установлення повітровідвідників | штука | 2 |
| 38 | Розповітрювач швидкодіючий автоматичний | шт | 2 |
| 39 | Розповітрювач автоматичний Ду15 | шт | 2 |
| 40 | Установлення бакiв розширювальних мiсткiстю до 0,2 м3 | шт | 2 |
| 41 | Компенсатор Reflex S200, місткість до 0,2 м3 | шт | 1 |
| 42 | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1,5 м3 | шт | 1 |
| 43 | Бак накопичувальний (бойлер) WOLF SPU-2-W-1500, місткість 1,5 куб.м. | шт | 1 |
| 44 | Антифризна солярна рiдина типу ANRO | кан | 3 |
| 45 | Установлення насосiв | штука | 2 |
| 46 | Насос завантаження солярних систем (Wolf) | шт | 1 |
| 47 | Насосна група для солярних систем Wolf-25 | шт | 1 |

4.Внутрішній водопровід

| розділ 1. Технологічний водопровід |
| --- |
| 1 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см | 100 шт | 0,02 |
| 2 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см | 100 шт | 0,02 |
| 3 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см | 100 шт | 0,02 |
| 4 | Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 100 см2 | 100 шт | 0,04 |
| 5 | Забивання сальників діаметром до 50 мм при проході труб через стіни | шт | 4 |
| 6 | Піна поліуретанова аерозольна для монтажних робіт | шт | 3 |
| 7 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 65 мм | 100 м | 1,3 |
| 8 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм | м | 130 |
| 9 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з полiпропиленових труб дiаметром 50 мм | 100 м | 0,1 |
| 10 | Труби поліетиленові низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 50 мм | 10 м | 10 |
| 11 | Кріплення для трубопроводів металеві (хомути) Д 75 | шт | 100 |
| 12 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм | 10 м | 13 |
| 13 | Iзоляцiя для труб "SANFLEX" дiам. труби-iзоляцiї 2 1/2"-76 мм товщиною 9 мм | м | 130 |
| 14 | Установлення вентилiв, засувок, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 100 мм | шт | 1 |
| 15 | Кран типу "Батерфляй" в зборі з фланцами Ду65 | шт | 1 |
| 16 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм | 10 шт | 0,1 |
| 17 | Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення та водопостачання діаметром 65мм | шт | 1 |
| 18 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | 100 м | 0,1 |
| 19 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм | 100 м | 1,3 |
| 20 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 100 мм | шт | 1 |
| розділ 2. Водопровід гарячої води |
| 21 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з полiпропиленових труб зовнiшнiм дiаметром 40 мм | 100 м | 0,08 |
| 22 | Труби з полiпропилену типу PN20, зовнiшнiй дiаметр 40 мм | м | 8 |
| 23 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з полiпропиленових труб зовнiшнiм дiаметром 32 мм | 100 м | 0,1 |
| 24 | Труби напірні з поліпропилену PN20, зовнішній діаметр 32 мм | м | 10 |
| 25 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з полiпропиленових труб зовнiшнiм дiаметром 25 мм | 100 м | 0,36 |
| 26 | Труби напірні з поліпропилену PN20, зовнішній діаметр 25 мм | м | 36 |
| 27 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з полiпропиленових труб зовнiшнiм дiаметром 20 мм | 100 м | 0,72 |
| 28 | Труби напірні з поліпропилену PN20, зовнішній діаметр 20 мм | м | 72 |
| 29 | Установлення вентилiв, засувок, кранiв прохiдних на трубопроводах дiаметром до 25 мм | шт | 6 |
| 30 | Вентилі кульові для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм | шт | 6 |
| 31 | Установлення змішувачів | 10 шт | 2,2 |
| 32 | Змiшувачi для ванн та умивальникiв | комплект | 22 |
| розділ 3. Водопровід холодної води |
| 33 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з полiпропиленових труб зовнiшнiм дiаметром 40 мм | 100 м | 0,15 |
| 34 | Труби з полiпропилену типу PN16, зовнiшнiй дiаметр 40 мм | м | 15 |
| 35 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з полiпропиленових труб зовнiшнiм дiаметром 32 мм | 100 м | 0,05 |
| 36 | Труби напірні з поліпропилену PN16, зовнішній діаметр 32 мм | м | 5 |
| 37 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з полiпропиленових труб зовнiшнiм дiаметром 25 мм | 100 м | 0,31 |
| 38 | Труби напірні з поліпропилену PN16, зовнішній діаметр 25 мм | м | 31 |
| 39 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з полiпропиленових труб зовнiшнiм дiаметром 20 мм | 100 м | 0,84 |
| 40 | Труби поліетиленові низького тиску, тип важкий, зовнішній діаметр мм 20 | 10 м | 84 |
| 41 | Установлення вентилiв, засувок, кранiв прохiдних на трубопроводах дiаметром до 25 мм | шт | 10 |
| 42 | Вентилі кульові для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм | шт | 10 |
| розділ 4. Санітарно-технічні вироби |
| 43 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодноЇ і гарячоЇ води | 10 компл. | 0,2 |
| 44 | Кронштейни для умивальника | комп | 2 |
| 45 | Умивальник | шт | 2 |
| 46 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | 10 компл. | 0,4 |
| 47 | Унiтази типу "Компакт" | шт | 4 |
| 48 | Колiно до унiтазу дiам. 110 мм /90 град./ | шт | 4 |
| 49 | Установлення пісуарів підлогових [в комплекті з 3 штук] | 10 компл. | 0,1 |
| 50 | Пісуари підлогові керамічні шамотовані [уринали] без арматури | шт | 1 |
| 51 | Арматура до підлогових пісуарів | комплектац | 1 |
| 52 | Установлення трапів діаметром 50 мм | 10 компл. | 0,5 |
| 53 | Трап до каналiзацiйних труб iз полiпропiлену дiам. 50 мм | шт | 5 |
| 54 | Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких | 10 компл. | 0,2 |
| 55 | Пiддони душовi сталевi з пластмасовим унiфiкованим сифоном | шт | 2 |

5.   Внутрішня каналізація

| розділ 1. Відділ *Технологічна каналізація* |
| --- |
| 1 | Прокладання трубопроводів каналізаціЇ з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100 м | 0,68 |
| 2 | Трубопроводи систем внутрiшньої каналiзацiї.Дiаметр умовного проходу 100мм | м | 68 |
| 3 | Фасонні частини до пластмасових труб для внутрiшньої каналiзацiї, дiаметр 100 мм | шт. | 18 |
| 4 | Прокладання трубопроводів каналізаціЇ з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | 100 м | 0,18 |
| 5 | Трубопроводи систем внутрiшньої каналiзацiї.Дiаметр умовного проходу 50 мм | м | 18 |
| 6 | Фасонні частини до пластмасових труб для внутрішньої каналiзацii, дiаметр 50 мм | шт. | 10 |
| 7 | Установлення трапів діаметром 50 мм | 10 компл. | 0,4 |
| 8 | Трап | комплект | 4 |
| розділ 2. Відділ *Фекальна каналізація* |
| 9 | Прокладання трубопроводів каналізаціЇ з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100 м | 0,64 |
| 10 | Трубопроводи систем внутрiшньої каналiзацiї.Дiаметр умовного проходу 100мм | м | 64 |
| 11 | Фасонні частини до пластмасових труб для внутрiшньої каналiзацiї, дiаметр 100 мм | шт. | 26 |
| 12 | Прокладання трубопроводів каналізаціЇ з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | 100 м | 0,16 |
| 13 | Трубопроводи систем внутрiшньої каналiзацiї.Дiаметр умовного проходу 50 мм | м | 16 |
| 14 | Трубопроводи систем внутрішньої ПВХ каналізації, діаметр 50мм | комп-т | 1 |
| 15 | Фасонні частини до пластмасових труб для внутрішньої каналiзацii, дiаметр 50 мм | шт. | 12 |
| 16 | Кріплення для трубопроводів металеві (хомути) Д 50 | шт | 10 |
| 17 | Кріплення для трубопроводів металеві (хомути) Ду100 | шт | 30 |

6. Тепловий пункт

| розділ 1. Монтаж обладнання теплового пункту |
| --- |
| 1 | Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівачів і насосів із сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 50 мм | 100 м | 0,95 |
| 2 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 95 |
| 3 | Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівачів і насосів із сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 40 мм | 100 м | 1,12 |
| 4 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 112 |
| 5 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 15 |
| 6 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 55 |
| 7 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного прохлду 20 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 5 |
| 8 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 8 |
| 9 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 15-50 мм | к-т | 1 |
| 10 | Установлення водопідігрівників швидкісних | штука | 2 |
| 11 | Бойлер непрямого нагріву, V=500л | шт | 2 |
| 12 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [клапан, регулятор], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт | 3 |
| 13 | Клапан 3-х ходовий перепускний з сервоприводом, Ду32 | шт | 1 |
| 14 | Електроний регулятор температури прямої дії, "Samson", тип 43, Ду25 | к-т | 1 |
| 15 | Клапан 3-х ходовий перепускний з електроприводом, Ду25 | шт | 1 |
| 16 | Прилад магнітної обробки води типу EZV-40 | шт | 1 |
| 17 | Установлення водомірів на різьбі | шт | 1 |
| 18 | Лiчильники (водомiри) води, Ду25 | шт | 1 |
| 19 | Баки розширювальні (компенсатори) круглі, місткість 50л | шт | 1 |
| 20 | Баки розширювальні (компенсатори) круглі, місткість 300л | шт | 1 |
| 21 | Установлення баків (компенсаторів) місткістю від 0,05 м3 до 0,3 м3 | шт | 2 |
| 22 | Установлення насосів | штука | 3 |
| 23 | Насос циркуляційний системи ГВ WILO RS 25/6 | шт | 1 |
| 24 | Насос циркуляційний WILO Star RS 25/6 | шт | 1 |
| 25 | Гайки накиднi до насосів, дiаметр до 25 мм | к-т | 2 |
| 26 | Насос циркуляційний UPS 32/120 (GRUNDFOS) | шт | 1 |
| 27 | Установлення повітровідвідників | штука | 3 |
| 28 | Повітровідвідник автоматичний Ду15 | шт | 3 |
| 29 | Установлення манометрів | комплектац | 21 |
| 30 | Манометр технічний показуючий МТП 160-6 | шт | 21 |
| 31 | Кран трьохходовий з штуцером для контрольного манометра, Ду15 | шт | 21 |
| 32 | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових | комплектац | 12 |
| 33 | Термометр біметалевий | шт | 12 |
| 34 | Термоманометр для систем опалення | шт | 9 |
| 35 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 50 мм | шт | 4 |
| 36 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 100 мм | шт | 2 |
| 37 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 18 |
| 38 | Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б1бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм | шт | 1 |
| 39 | Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б1бк. тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 1 |
| 40 | Кран кульовий, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 32 мм | шт | 4 |
| 41 | Крани кульовi прохiднi, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 40 мм | шт | 9 |
| 42 | Крани кульовi прохiднi, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 3 |
| 43 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм | шт | 29 |
| 44 | Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б1бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм | шт | 2 |
| 45 | Вентилі кульові для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм | шт | 8 |
| 46 | Вентилі кульові для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм | шт | 4 |
| 47 | Вентилі кульові для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм | шт | 15 |
| 48 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [клапан запобіжний], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт | 3 |
| 49 | Клапан запобiжний Ду32, Рнастр.=0,6МПа | шт | 1 |
| 50 | Клапан запобiжний Ду20, Рнастр.=0,6МПа | шт | 1 |
| 51 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 50 |
| 52 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення таводопостачання діаметром до 25 мм | 10 шт | 0,1 |
| 53 | Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення та водопостачання діаметром 25 мм | шт | 1 |
| 54 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм | 10 шт | 0,1 |
| 55 | Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення та водопостачання діаметром 32 мм | шт | 1 |
| 56 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм | 10 шт | 0,2 |
| 57 | Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення та водопостачання діаметром 40мм | шт | 2 |
| 58 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм | 10 шт | 0,3 |
| 59 | Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення та водопостачання діаметром 50мм | шт | 3 |
| 60 | Грунтування металевих поверхонь трубопроводів | 100 м2 | 0,354 |
| 61 | Грунтовка ПФ-010М, сіра | кг | 9,9 |
| 62 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю за 2 рази | 100 м2 | 0,708 |
| 63 | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 зелена | т | 0,021 |
| 64 | Iзоляція трубопроводів діаметром до 50 мм термафлексом | 10 м | 29 |
| 65 | Ізоляція трубна з вспиненого полієтилену 22х6мм | пог.м | 8 |
| 66 | Ізоляція трубна з вспиненого полієтилену 28х6мм | пог.м | 5 |
| 67 | Ізоляція трубна з вспиненого полієтилену 35х6мм | пог.м | 55 |
| 68 | Ізоляція трубна з вспиненого полієтилену 52х9мм | пог.м | 15 |
| 69 | Ізоляція трубна з вспиненого полієтилену 63х9мм | пог.м | 112 |
| 70 | Ізоляція трубна з вспиненого полієтилену 76х13мм | пог.м | 95 |
| 71 | Скотч ізоляційний | м | 100 |
| 72 | Піна поліуретанова аерозольна для монтажних робіт | шт | 4 |
| 73 | Сілікон монтажний | шт | 10 |

7.Система опалення

| розділ 1. Радіаторне опалення басейну |
| --- |
| 1 | Установлення радіаторів стальних | 100 квт | 0,6186 |
| 2 | Установлення вентилiв, засувок, клапанiв, кранiв прохiдних на трубопроводах дiаметром до 25 мм | шт | 18 |
| 3 | Клапан термостатичний радіаторний "Danfoss", 3/4" | шт | 5 |
| 4 | Головка термостатична для радіаторів "Danfoss", 3/4" | шт | 5 |
| 5 | Вентиль радіаторний прохідний, Ду 20мм | шт | 4 |
| 6 | Вентиль радіаторний зворотній, Ду 20 мм | шт | 4 |
| 7 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100 м | 0,12 |
| 8 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 12 |
| 9 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою | 100 м2 | 0,01 |
| 10 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю за 2 рази | 100 м2 | 0,02 |
| 11 | Грунтовка ПФ-010М, сіра | кг | 0,25 |
| 12 | Фарба олійна для внутрішніх та зовнішніх робіт типу ПФ-115 | кг | 0,5 |
| 13 | Прокладання трубопроводiв опалення з металопластикових труб дiаметром 16 мм | 100 м | 0,1 |
| 14 | Труби металопластикові для систем опалення, зовнішній діаметр 16 мм | м | 10 |
| 15 | Прокладання трубопроводiв опалення з металопластикових труб дiаметром 25 мм | 100 м | 0,22 |
| 16 | Труби металопластикові, зовнішній діаметр 25 мм | м | 22 |
| 17 | Прокладання трубопроводiв опалення з металопластикових труб дiаметром 32 мм | 100 м | 0,4 |
| 18 | Труби металопластикові, зовнішній діаметр 32 мм | м | 40 |
| 19 | Вузли укрупнені монтажні для систем опалення з металопластикових труб діаметром до 50мм | к-т | 1 |
| 20 | Кріплення для трубопроводів | шт | 60 |
| 21 | Iзоляція трубопроводів діаметром до 32 мм пінополіуретаном (термафлексом) | 10 м | 276 |
| 22 | Ізоляція трубна з вспиненого полієтилену 28х6мм | пог.м | 22 |
| 23 | Ізоляція трубна з вспиненого полієтилену 35х6мм | пог.м | 52 |
| 24 | Скотч ізоляційний | м | 25 |
| 25 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | 100 м | 0,84 |
| розділ 2 . Підлогове опалення басейну |
| 26 | Прокладання трубопроводiв опалення з металопластикових труб дiаметром 16 мм | 100 м | 5,4 |
| 27 | Труби металопластикові для систем опалення, зовнішній діаметр 16 мм | м | 540 |
| 28 | Монтажній комплект для системи підлогового опалення | к-т | 1 |
| 29 | Колекторний вузол змішування та автоматичного керування для систем підлового опалення | шт | 1 |
| 30 | Кліпси для кріплення трубопроводів діаметром 14-18мм | шт | 1200 |
| 31 | Стрічка демферна для системи "тепла підлога" | м | 160 |
| 32 | Шафа вбудована для розподільника | шт | 1 |
| 33 | Теплоiзоляцiйний мат з полiстиролу армований плівкою, марка ПСБС-25, товщина 50мм | кв.м. | 150 |
| 34 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | 100 м | 5,4 |
| розділ 3. Опалення душових і санвузлів |
| 35 | Установлення радіаторів стальних | 100 квт | 0,12242 |
| 36 | Радіатор опалювальний сталевий,на робочий тиск до 10 кгс/см2, типу 22К600х1000 | шт | 2 |
| 37 | Радіатор опалювальний сталевий,на робочий тиск до 10 кгс/см2, типу 22К600х1400 | шт | 2 |
| 38 | Установлення вентилiв, засувок, клапанiв, кранiв прохiдних на трубопроводах дiаметром до 25 мм | шт | 8 |
| 39 | Вентиль радіаторний прохідний, Ду 20мм | шт | 2 |
| 40 | Вентиль радіаторний зворотній, Ду 20 мм | шт | 2 |
| 41 | Клапан термостатичний радіаторний "Danfoss", 3/4" | шт | 2 |
| 42 | Головка термостатична для радіаторів "Danfoss", 3/4" | шт | 2 |
| 43 | Прокладання трубопроводiв опалення з металопластикових труб дiаметром 25 мм | 100 м | 0,55 |
| 44 | Труби металопластикові, зовнішній діаметр 25 мм | м | 55 |
| 45 | Прокладання трубопроводiв опалення з металопластикових труб дiаметром 16 мм | 100 м | 0,06 |
| 46 | Труби металопластикові для систем опалення, зовнішній діаметр 16 мм | м | 6 |
| 47 | Вузли укрупненi монтажнi для систем опалення із металопластикових труб, дiаметр до 25 мм | комп-т | 1 |
| 48 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | 100 м | 0,5 |

8. Cистема припливно-витяжної вентиляції в басейні

| розділ 1. Відділ *Будівельні роботи* |
| --- |
| 1 | Пробивання отворiв в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 800 см2 (при пробиваннi отворiв у конструкцiях товщиною 150-200 мм) | 100 шт | 0,128 |
| 2 | Пробивання отворiв в залiзобетонних перекриттях, перерiз отворiв 600х400 мм | 100 шт | 0,01 |
| 3 | Пробивання отворiв в залiзобетонних перекриттях, перерiз отворiв 1100х1300 мм | 100 шт | 0,057 |
| 4 | Вирізання отворів в покрівлі 1050х1250мм | шт | 4,8 |
| розділ 2. Відділ *Прокладання повітропроводів* |
| 5 | Решітка зовнішня алюмінієва 1200х1000мм | шт | 1 |
| 6 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в просвіті до 1,5 м2 | шт | 1 |
| 7 | Решітка вентиляційна внутрішня, 2-х рядна, регульована, типа РГ+Р, розмір 400х200мм | шт | 41 |
| 8 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в просвіті до 0,25 м2 | шт | 41 |
| 9 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi | 100 м2 | 1,92 |
| 10 | Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі | м2 | 192 |
| 11 | Прокладання повiтроводiв тонколистової корозійностійкої нержавіючої харчової сталі | 100 м2 | 0,98 |
| 12 | Повітроводи з тонколистової корозійностійкої нержавіючої харчової сталі | м2 | 98 |
| 13 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, з отворами | т | 1 |
| 14 | Утеплення повітропроводів мiнватою | 100 м2 | 1,6 |
| 15 | Фольгована мінвата типу ISOVER, 50мм | м2 | 160 |
| 16 | Стрiчка фольгована клейова ТAPE ALU AF912(1803) 75[46-10/16 | рулон | 16 |
| 17 | Установлення повітряного клапана | клапан | 2 |
| 18 | Клапан повiтряний вентиляційний 70х40 | шт | 2 |
| розділ 3. Відділ *Припливна вентиляція* |
| 19 | Установлення повітряних клапанiв | клапан | 1 |
| 20 | Клапан повітряний SRC 100-50 | шт | 1 |
| 21 | Установлення фільтрів повітряних | шт | 2 |
| 22 | Фільтрбокс SСF 100x50 | шт | 1 |
| 23 | Вставка фільтра SCI3 100x50 | шт | 1 |
| 24 | Установлення вставок | м2 | 1 |
| 25 | Вставки гнучкі 100х50см | шт | 2 |
| 26 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т | шт | 1 |
| 27 | Bентилятор SVB 100-50/63-4D | шт | 1 |
| 28 | Установлення калориферiв водоводяних масою до 0,1 т | шт | 1 |
| 29 | Нагрівач водяний SWH 100-50/3R | шт | 1 |
| 30 | Установлення шумоглушників вентиляційних | шт | 1 |
| 31 | Шумоглушник SMN 100-50 | шт | 1 |
| 32 | Регулятор обертів RTТТ-8.5 | шт | 1 |
| розділ 4. Відділ *Витяжна вентиляція* |
| 33 | Установлення повітряних клапанiв | клапан | 1 |
| 34 | Клапан повітряний SRC 100-50 | шт | 1 |
| 35 | Установлення вставок гнучких | м2 | 1 |
| 36 | Вставки гнучкі 100х50см | шт | 2 |
| 37 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т | шт | 1 |
| 38 | Bентилятор SVB 100-50/63-4D | шт | 1 |
| 39 | Установлення шумоглушників вентиляційних | шт | 1 |
| 40 | Шумоглушник SMN 100-50 | шт | 1 |
| 41 | Регулятор обертів RTТТ-8.5 | шт | 1 |
| 42 | Монтаж датчика вологості типу HIG-2 | шт | 1 |
| 43 | Датчик вологості | шт | 1 |
| розділ 5. Відділ *Автоматизація* |
| 44 | Монтаж автоматизованного щита керування вентиляційними системами | штука | 1 |
| 45 | Щит керування припливно-витяжної вентиляції в комплекті | к-т | 1 |
| розділ 6. Відділ *Обв’язка калорифера* |
| 46 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з полiпропиленових труб типу "Stabi" зовнiшнiм дiаметром 32 мм | 100 м | 0,25 |
| 47 | Труби поліпропиленові типу "Stabi", зовнішній діаметр 32 мм | м | 25 |
| 48 | Вузли укрупнені монтажні з поліпропиленових труб для водопостачання, діаметр 20-50 мм | к-т | 1 |
| розділ 7. Відділ *Пусконалагоджувальні роботи* |
| 49 | Вентилятор радіальний [відцентровий] | пристрій | 2 |
| 50 | Регулювально-запірні пристрої. Клапан відсічний | пристрій | 4 |
| 51 | Мережа при кiлькостi перерiзiв до 10 | вент. сеть | 1 |

9.  Електропостачання внутрішніх інженерних споруд

| розділ 1. Електропостачання системи фільтрації та знезараження води |
| --- |
| 1 | Монтаж ящика вводу та розподілу електроенергії | пристрій | 2 |
| 2 | Ящик(щит) типу NRL-18 | шт | 1 |
| 3 | Ящик(щит) типу NRL-24 | шт | 1 |
| 4 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | штука | 21 |
| 5 | Вимикач автоматичний, номінальний струм 25А, кількість полюсів 3, типу S-193 | шт | 2 |
| 6 | Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номинальний струм 25А | шт | 1 |
| 7 | Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номинальний струм 16А | шт | 1 |
| 8 | Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номинальний струм 10А, тип S191-10 | шт | 1 |
| 9 | Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номинальний струм 6А, тип S191-6 | шт | 13 |
| 10 | Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номинальний струм 2А, тип S191-1 | шт | 3 |
| 11 | Монтаж блок-контакторів (електромагнитний пускач) | штука | 2 |
| 12 | Контактор (пускач) електромагнітний | шт | 2 |
| 13 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з крiпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг | 100 м | 1,39 |
| 14 | Кабель напругою до 660в перерізом 4х2,5мм2 ВВГ | м | 66 |
| 15 | Кабель напругою до 660в перерізом 3х1,5мм2 ВВГ | м | 68 |
| 16 | Провід перерізом 4Х4,0мм2 ПВС | м | 5 |
| 17 | Труба вiнiпластова по стiнах i колонах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 25 мм | 100 м | 0,05 |
| 18 | Труба вiнiпластова по стiнах i колонах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 25 мм | 100 м | 0,05 |
| 19 | Монтаж проводу дво-, трижильного по стiнах або у борознах | 100 м | 7,02 |
| 20 | Провiд напругою до 380в перерiзом 3х2,5мм2 ПВС | м | 460 |
| 21 | Провід напругою до 380в перерізом 3х1,5мм2 ПВС | м | 242 |
| 22 | Монтаж установчих та розподільчих коробок | штука | 12 |
| 23 | Коробка герметична розгалужувальна | шт | 12 |
| 24 | Прокладання коробів пластикових | 100 м | 1,56 |
| 25 | Короби захисні пластикові, переріз 16х16мм | м | 100 |
| 26 | Короби захисні пластикові, переріз 25х16мм | м | 10 |
| 27 | Короби захисні пластикові, переріз 40х25мм | м | 16 |
| 28 | Короби захисні пластикові, переріз 60х40мм | м | 30 |
| 29 | Монтаж реле, установлюване на пультах і панелях | шт | 3 |
| 30 | Реле диференційне до 25А, 4 контакти | шт | 1 |
| 31 | Таймер електронний | шт | 2 |
| 32 | Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром до 25 мм | 100 м | 6,8 |
| 33 | Кріплення для гофрованих трубопроводів | шт | 680 |
| 34 | Затягування у прокладені гофротруби проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100 м | 6,8 |
| 35 | Труби ПВХ гофровані для протяжки, діаметром 25мм | м | 680 |
| 36 | Монтаж стабілізатора на конструкції на стіні | блок | 1 |
| 37 | Стабілізатор напруги СНПТО-2пт | шт | 1 |
| 38 | Монтаж апаратури автоматизації контролю рівня води з однією керованою засувкою на 3 датчика | комплект | 1 |
| 39 | Монтаж проводів в коробках клемних технологічного обладнання | шт | 12 |
| 40 | Наконечники кабельні для пайки мідні | шт | 12 |
| 41 | Стрічка поліетиленова з липким шаром | шт | 5 |
| розділ 2. Електропостацання устаткування теплового пункту |
| 42 | Монтаж ящика вводу та розподілу електроенергії | пристрій | 1 |
| 43 | Ящик(щит) розподилу електроенергії на 12 модулів | шт | 1 |
| 44 | Монтаж реле, установлюване на пультах і панелях | шт | 1 |
| 45 | Реле диференційне до 16А, 4 контакти | шт | 1 |
| 46 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | штука | 10 |
| 47 | Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номинальний струм 6А, тип S191-6 | шт | 10 |
| 48 | Монтаж провiду дво-, трижильного | 100 м | 0,62 |
| 49 | Провід напругою до 380в перерізом 3х1,5мм2 ПВС | м | 24 |
| 50 | Провід перерізом 3х0,75мм2 ПВС | м | 38 |
| 51 | Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром до 25 мм | 100 м | 0,6 |
| 52 | Затягування у прокладені гофротруби проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100 м | 0,6 |
| 53 | Кріплення для трубопроводів металеві (хомути) | шт | 20 |
| 54 | Кріплення для гофрованих трубопроводів | шт | 40 |
| 55 | Труби ПВХ гофровані для протяжки, діаметром 25мм | м | 60 |
| 56 | Приєднування до затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 6 мм2 | 100 шт | 0,6 |
| розділ 3. Електроосвітлення технічного приміщення |
| 57 | Монтаж проводу дво-, трижильного по стiнах або у борознах | 100 м | 1,5 |
| 58 | Провід напругою до 380в перерізом 3х1,5мм2 ПВС | м | 150 |
| 59 | Монтаж щита розподільчого та освітлювального | штука | 1 |
| 60 | Ящик металевий для монтажу щитів силових, комутаційних та сигналізації | шт | 1 |
| 61 | Монтаж вимикачів напівгерметичних і герметичних | 100 шт | 0,02 |
| 62 | Вимикач герметичний | шт | 2 |
| 63 | Монтаж розетки штепсельної незаглибленого типу при відкритій проводці | 100 шт | 0,1 |
| 64 | Розетка герметична, клас захисту IP 54 | шт | 10 |
| 65 | Вилка штепсельна | шт | 8 |
| 66 | Монтаж установчих та розподільчих коробок | штука | 12 |
| 67 | Коробка розгалужувальна | шт | 12 |
| 68 | Установлення трансформаторів знижувальних | шт | 1 |
| 69 | Трансформатор 220/12В, ЯТП | шт | 1 |
| 70 | Труба вiнiпластова по стiнах i колонах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 25 мм | 100 м | 1,5 |
| 71 | Труби вiнiпластовi, діаметр 25мм | м | 150 |
| 72 | Установлення свiтильникiв | штука | 8 |
| 73 | Світильник герметичний типу НСП | шт | 8 |
| 74 | Лампа люмінесцентна енергозберігаюча, 23Вт | шт | 8 |
| розділ 4. Електропостачання вентиляційної установки |
| 75 | Монтаж ящика розподільчого | штука | 1 |
| 76 | Ящик(щит) розподилу електроенергії на 4 модулі | шт | 1 |
| 77 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 100 А | штука | 1 |
| 78 | Вимикач автоматичний, кiлькiсть полюсiв-3, номiнальний струм 50, АВ 2000 3/50А | шт | 1 |
| 79 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з крiпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг | 100 м | 2,11 |
| 80 | Провід перерізом 2х0,75мм2 ПВС | м | 20 |
| 81 | Провід перерізом 3х0,75мм2 ПВС | м | 130 |
| 82 | Провід напругою до 380в перерізом 3х1,5мм2 ПВС | м | 10 |
| 83 | Провід перерізом 4Х4,0мм2 ПВС | м | 45 |
| 84 | Провід перерізом 5х4мм2 ПВС | м | 6 |
| 85 | Труба вiнiпластова по стiнах i колонах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 25 мм | 100 м | 2,11 |
| 86 | Труби вiнiпластовi, діаметр 25мм | м | 211 |
| 87 | Приєднування до затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 6 мм2 | 100 шт | 0,48 |
| розділ 5. Заземлення |
| 88 | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах зi штабової сталi перерiзом 100 мм2 | 100 м | 0,5 |
| 89 | Сталь штабова 25х4,0 мм | м | 50 |
| 90 | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах з круглої сталi дiаметром 12 мм | 100 м | 0,1 |
| 91 | Перемичка заземлювальна | шт | 12 |

10. Силове електропостачання

| 1 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 | 1000 м3 | 0,102 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Доробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 | 100 м3 | 0,05 |
| 3 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2 | 1000 м3 | 0,102 |
| 4 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 | 100 м3 | 0,15 |
| 5 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2 | 100 м3 | 0,15 |
| 6 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттiв, маса 1 м до 6 кг | 100 м | 0,25 |
| 7 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттiв, маса 1 м до 18 кг | 100 м | 1,7 |
| 8 | Чотирижильний кабель перерiзом 4х70мм2, АВББШВ | м | 178,5 |
| 9 | Чотирижильний кабель перерiзом 4х10мм2, АВББШВ | м | 26,3 |
| 10 | Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї | 100 м | 1,95 |
| 11 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200 | 1000 шт | 0,88 |
| 12 | Улаштування постелi при одному кабелi у траншеї | 100 м | 1,95 |
| 13 | Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуваннi постелi | 100 м | 0,25 |
| 14 | Пісок природний, рядовий | м3 | 30 |
| 15 | Пробивання отворiв в фундаментах | шт | 2 |
| 16 | Прокладання гільз зi сталевих труб дiаметром 50 мм | 100 м | 0,01 |
| 17 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 1 |
| 18 | Прокладання гільз зi сталевих труб дiаметром 80 мм | 100 м | 0,01 |
| 19 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм | м | 1 |
| 20 | Приєднування до затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 150 мм2 | 100 шт | 0,02 |
| 21 | Закладення кiнцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, перерiз однiєї жили до 120 мм2 | штука | 2 |
| 22 | Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсного, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 250 А | штука | 2 |
| 23 | Вимикач автоматичний ВА 88-35 3Р 200А 35 кА ІЕК | шт | 2 |
| 24 | Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсного, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 100 А | штука | 1 |
| 25 | Вимикач автоматичний, кiлькiсть полюсiв-3, номiнальний струм 50, АВ 2000 3/50А | шт | 1 |
| 26 | Монтаж кабельного бокса ємкiстю до 20 жил | шт | 1 |
| 27 | Бокс монтажний кабельний ЩМП-7-0 (ІР-54),1400х650х285 | шт | 1 |
| 28 | Монтаж лiчильника трифазного, що установлюється на готовiй основi | штука | 1 |
| 29 | Лiчильник 3-фазний "Меркурій", 230 АМ-03 5-7,5А | шт | 1 |
| 30 | Монтаж трансформатора струму | штука | 1 |
| 31 | Трансформатор струму ТТИ-А 100/5А 0,5 ІЕК | шт | 1 |
| 32 | Монтаж муфт на кабелях напругою до 10 кВ. Монтаж свинцевих з'єднувальних муфт марки СС з паперовою, пластмасовою і гумовою ізоляцією жил без заливання кожуха масою для кабелів напругою до 10 кВ. З'єднання жил за допомогою термітного зварювання. Переріз жил до 70 мм2 | муфта | 1 |
| 33 | Муфта кабельна унiверсальна на один напрямок складання перше УКМ-12 сА.1 11784-00-00 | шт | 1 |

11.  Резервне електропостачання

| розділ 1. Електрогенераторна установка |  |
| --- | --- |
| 1 | Дизельгенератор HIMDINSA HYW-8 T5, потужнiсть - 7,8 кВт | шт | 1 |
| 2 | Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т | т | 0,12 |
| 3 | Пiдготовлення до випробування, здавання пiд налагодження i пуску, приєднування до електричної мережi дизель-генератора | штука | 1 |
| розділ 2. Кабельна лінія 0,4 кВ |
| 4 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 | 100 м3 | 0,06125 |
| 5 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | 100 м3 | 0,06125 |
| 6 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттiв, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,5 |
| 7 | Труба вiнiпластова по стiнах i колонах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 25 мм | 100 м | 0,08 |
| 8 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,08 |
| 9 | Труби вініпластові, зовнiшнiй дiаметр 25 мм | 10 м | 0,8 |
| 10 | Чотирижильний кабель напругою до 660в перерiзом 4.4мм2 ВВГнг-нд | 1000м | 0,058 |
| 11 | Приєднування до затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 6 мм2 | 100 шт | 0,16 |
| 12 | Ввiд кабельний | ввід | 2 |
| 13 | Герметизацiя проходiв ущiльнюючою масою при вводi кабелiв у примiщення | прохід | 2 |
| розділ 3. Електрична арматура |
|  | Контактор постiйного струму, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 160 А | штука | 1 |
|  | Контактор електромагнiтний КТ 6023, номінальний струм 160А | шт | 1 |
|  | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, кiлькiсть елементiв поста до 3 | штука | 1 |
|  | Пост кнопочний ХАL-В213 | шт | 1 |
| розділ 4. Зовнішній контур заземлення |
|  | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 12 мм | 10 шт | 1,4 |
|  | Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової, перерiз 100 мм2 | 100 м | 0,21 |
|  | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 | 100 м3 | 0,0315 |
|  | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | 100 м3 | 0,0315 |

12. Фундамент транспортабельної котельні

| підрозділ 1. Земляні роботи, фундаменти |
| --- |
| 1 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 | 1000 м3 | 0,0084 |
| 2 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 | 1000 м3 | 0,0126 |
| 3 | Перевезення грунту до 5 км | т | 20,16 |
| 4 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100 м3 | 0,006 |
| 5 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2 | 1000 м3 | 0,0084 |
| 6 | Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2 | 100 м3 | 0,084 |
| 7 | Улаштування основи під фундаменти піщаноЇ | м3 | 1,1 |
| 8 | Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т | 100 шт | 0,02 |
| 9 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т | 100 шт | 0,08 |
| 10 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т | 100 шт | 0,1 |
| 11 | Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 100 | шт | 10 |
| 12 | Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 100 | шт | 8 |
| 13 | Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 100 | шт | 2 |
| 14 | Укладання бетонних монолітних заробок | 100 м3 | 0,006 |
| 15 | Установлення закладних деталей вагою до 20 кг | т | 0,027 |
| 16 | Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари | 100 м2 | 0,187 |
| підрозділ 2. Відмостка |
| 17 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 | 100 м3 | 0,045 |
| 18 | Улаштування основи під тротуари з цегляного або вапнякового щебеню товщиною 12 см | 100 м2 | 0,182 |
| 19 | На кожний 1 см зміни товщини основи до норми 27-56-1 додавати або виключати | 100 м2 | 0,182 |
| 20 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок і тротуарів із литоЇ дрібнозернистоЇ асфальтобетонноЇ суміші товщиною 3 см | 100 м2 | 0,182 |
| 21 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т | 1,3 |

13. Монтаж транспортабельної котельні

| розділ 1. Монтаж ТКУ |
| --- |
| 1 | Транспортабельна модульна котельня | шт | 1 |
| 2 | Монтаж модульної транспортабельної котельні потужністю 450 кВт | т | 5,2 |

14. Фундамент димової труби

| 1 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 | 1000 м3 | 0,0084 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 | 1000 м3 | 0,0126 |
| 3 | Перевезення грунту до 5 км | т | 20,16 |
| 4 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100 м3 | 0,006 |
| 5 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2 | 1000 м3 | 0,0084 |
| 6 | Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2 | 100 м3 | 0,084 |
| 7 | Улаштування основи під фундаменти щебеневоЇ | м3 | 4,4 |
| 8 | Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки з щитів площею до 1 м2 для улаштування фундаментів загального призначення під колони, об'єм конструкцій, м3 до 3 | 100 м3 | 0,111 |
| 9 | Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв з арматурою увиглядi каркасiв в масиви, окремi фундаменти i плитнi основи, дiаметр арматури, мм понад 8 до 12 | т | 0,028 |
| 10 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, понад 5, вібратором | 100 м3 | 0,111 |
| 11 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,028 |
| 12 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0,028 |
| 13 | Установлення арматурних стикових накладок | т | 0,0962 |
| 14 | Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари | 100 м2 | 0,154 |
| 15 | Монтаж зв'язок i розпiрок з одиночних i парних кутiв, при висотi будiвлi до 25 м | т | 1,77 |
| 16 | Діафрагма жорсткості | т | 1,77 |
| 17 | Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листовоЇ сталі | т | 0,974 |
| 18 | Стволи димових труб, (стволи витяжних труб) , дiаметр вiд 1020 мм до 1600 мм | т | 0,974 |
| 19 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору стальних балок, труб діаметром понад 50 мм і т.п. за два рази | 100 м2 | 0,412 |

15. Блискавкозахист

| підрозділ 1. Блискавкозахист |
| --- |
| 1 | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 16 мм | 10 шт | 1,2 |
| 2 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової, перерiз 160 мм2 | 100 м | 0,12 |
| 3 | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах зi штабової сталi перерiзом 100 мм2 | 100 м | 0,22 |
| 4 | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах з круглої сталi дiаметром 12 мм | 100 м | 0,12 |

16. Зовнішній водопровід

| 1 | Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С | кілометр | 0,023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Труби сталевi теплоiзольованi в захиснiй полiетиленовiй оболонцi для пiдземного прокладання теплових мереж, типорозмiр 32/90 мм | м | 23 |
| 3 | Колiно гнуте для теплоiзольованих труб, типорозмiр 32/90 мм, L=0,6 м | шт | 3 |
| 4 | Комплект iзоляцiї стикiв ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до теплоiзольованих труб, типорозмiр 32/90 мм | шт | 5 |

17. Зовнішня каналізація

| 1 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 | 1000 м3 | 0,1736 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100 м3 | 0,064 |
| 3 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 | 100 м3 | 0,32 |
| 4 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | 100 м3 | 0,32 |
| 5 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2 | 1000 м3 | 0,18 |
| 6 | Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2 | 100 м3 | 2,12 |
| 7 | Укладання каналiзацiйних безнапiрних розтрубних труб iз полiвiнiлхлорида ПВХ дiаметром 110 мм | 1000 м | 0,018 |
| 8 | Трубы наружной канализации ПВХ диаметром 110х3,2 мм | м | 17,964 |
| 9 | Укладання каналiзацiйних безнапiрних розтрубних труб iз полiвiнiлхлорида ПВХ дiаметром 160 мм | 1000 м | 0,13 |
| 10 | Трубы наружной канализации ПВХ диаметром 160х4 мм | м | 129,74 |
| 11 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих грунтах | 10 м3 | 0,45 |
| 12 | Плити днищ ПН10 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 5 |
| 13 | Кiльця КС10.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3) | шт | 5 |
| 14 | Плити покриття ПП10-2 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 5 |
| 15 | Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 5 |
| 16 | Драбина металева приставна | т | 0,033 |
| 17 | Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв, труб дiаметром менше 50 мм i т.п. за два рази (драбин) | 100 м2 | 0,01716 |
| 18 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 5 |
| 19 | Влаштування бетонного вимощення навколо колодязiв | м3 | 1,55 |

18. Зовнішній газопровід

| 1 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 | 1000 м3 | 0,2552 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100 м3 | 0,088 |
| 3 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 | 100 м3 | 0,29 |
| 4 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | 100 м3 | 0,29 |
| 5 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2 | 1000 м3 | 0,264 |
| 6 | Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2 | 100 м3 | 2,93 |
| 7 | Укладання стальних електрозварних труб iз пневматичним випробуванням дiаметром до 50 мм | 1000 м | 0,011 |
| 8 | Укладання стальних електрозварних труб iз пневматичним випробуванням дiаметром 75 мм | 1000 м | 0,006 |
| 9 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм | м | 11,044 |
| 10 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм | м | 6,024 |
| 11 | Нанесення дуже посиленоЇ антикорозійноЇ ізоляціЇ з полімерних липких стрічок на стальні трубопроводи діаметром 50 мм | 1000 м | 0,009 |
| 12 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ХС-010 | 100 м2 | 0,031 |
| 13 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-125 | 100 м2 | 0,031 |
| 14 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб с пневматичним іспитом діаметром 65 мм | 1000 м | 0,282 |
| 15 | Трубы из полиэтилена высокой плотности HDPE класса ПЕ- 80 (SDR-17,6) для транспортировки газа давлением до 0,6 МПа , наружный диаметр 63х3,6 мм | м | 284,82 |
| 16 | Трубы из полиэтилена высокой плотности HDPE класса ПЕ- 80 (SDR-17,6) для транспортировки газа давлением до 0,6 МПа , наружный диаметр 63х3,6 мм | м | 5,64 |
| 17 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відведень, колін, патрубків, переходів | 10 шт | 0,5 |
| 18 | Муфты (Т-105) из полиэтилена диам.63 мм для газовых трубопроводов, соединение терморезисторная сварка | шт | 2 |
| 19 | Соединение РЕ/STAL в газовых сетях среднего и высокого давлений (до 0,6МПа) ПС-05 de/DN 63/50 мм | шт | 3 |
| 20 | Врізання штуцером у діючі стальні газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см2] під газом зі зниженням тиску, діаметр газопроводу до 70 мм | шт | 1 |
| 21 | Укладання сигнальної стрiчки "Обережно ГАЗ" iз дротом в траншею при прокладаннi полiетиленових труб | 100 м | 2,5 |
| 22 | Стрiчка сигнальна "Обережно ГАЗ" iз дротом | м | 250 |
| 23 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів методом радіографування, надлишковий тиск середовища до 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр трубопроводу 100 мм | шт | 2 |
| підрозділ 1. Прокопи |
| 24 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 | 1000 м3 | 0,0652 |
| 25 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100 м3 | 0,02 |
| 26 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2 | 1000 м3 | 0,0652 |
| 27 | Укладання футляра зi стальних труб вiдкритим способом дiаметром 150 мм | 1000 м | 0,006 |
| 28 | Продавлювання без розроблення грунту [прокол] на довжину до 30 м труб діаметром 150 мм | 100 м | 0,25 |
| 29 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм | м | 31,124 |
| 30 | Укладання футляра iз азбестоцементних труд дiаметром Д 100 мм | 1000 м | 0,015 |
| 31 | Нанесення дуже посиленоЇ антикорозійноЇ ізоляціЇ з полімерних липких стрічок на стальні трубопроводи діаметром 150 мм | 1000 м | 0,031 |
| 32 | Протягування в футляр труб дiаметром до 100мм | 100 м | 0,31 |
| 33 | Зароблення бiтумом i пасмом кiнцiв футляра | шт | 3 |
| підрозділ 2. Установка засувки |
| 34 | Установлення стальних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм | шт | 1 |
| 35 | Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем ЗКЛ2-16 для нафтопродуктів, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 1 |
| 36 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 2 |
| 37 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відведень, колін, патрубків, переходів | 10 шт | 0,4 |
| 38 | Переходники редукционные (Т-310) из полиэтилена диам. 63/50 мм для газовых трубопроводов, соединение терморезисторная сварка | шт | 2 |
| 39 | Колена (T-201) из полиэтилена диам. 63 мм/90 град. для газовых трубопроводов, соединение терморезисторная сварка | шт | 2 |
| 40 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм | шт | 2 |
| 41 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв бетон В 15 (М 200) крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 0,11 |
| 42 | Установлення металевої огорожi з сiтки по залiзобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м (тип огорожi М2Б, серiя 3.017-1) | 100 м | 0,066 |
| 43 | Стовпчики для огорожi залiзобетоннi марки С3Б серiя 3.017-1(Ф24) | шт | 3 |
| 44 | Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм i т.п. за два рази (огорожi ) | 100 м2 | 0,0561 |
| 45 | Улаштування хвiрток з установленням стовпiв бетонних (хвiртки металевi сiтчастi висотою 1,6 м, тип КМ1Б) | 100 шт | 0,01 |
| 46 | Фундаменти залiзобетоннi марки Ф6 серiя 3.017-1(Ф24) | шт | 1 |
| 47 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм | м | 13,2 |
| 48 | Виготовлення панелей або рам для панелей хвiрток | т | 0,02705 |
| 49 | Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків | т | 0,02495 |
| 50 | Сітка дротяна плетена з квадратними чарунками оцинкована, номер 45, номінальний діаметр дроту 2,5 мм | м2 | 1,162 |
| 51 | Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм i т.п. за два рази (хвiртки або рами) | 100 м2 | 0,00585 |
| підрозділ 3. Установка ШГРП |
| 52 | Улаштування установки для редукування тиску газу | шт | 1 |
| 53 | Пункти газорегуляторні шафового типу ШГРП-23-2Н із регулятором тиску RBI2312 | шт | 1 |
| 54 | Установлення газових свічок діаметром до 40 мм | шт | 1 |
| 55 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 50 мм | шт | 1 |
| 56 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 80 мм | шт | 1 |
| 57 | Установлення стальних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм | шт | 1 |
| 58 | Краны шаровые фланцевые КЗК 41 с для воды, газа, нефтепродуктов, давление 0,6 МПа, диаметр 50 мм | шт | 1 |
| 59 | Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки з щитів площею до 1 м2 для улаштування фундаментів загального призначення під колони, об'єм конструкцій, м3 до 3 | 100 м3 | 0,0025 |
| 60 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручну | 100 м3 | 0,0025 |
| 61 | Монтаж металевої рами | т | 0,12 |

19. Тепломережа

| 1 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 | 1000 м3 | 0,0126 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 | 1000 м3 | 0,008 |
| 3 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100 м3 | 0,008 |
| 4 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 | 100 м3 | 0,038 |
| 5 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | 100 м3 | 0,038 |
| 6 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2 | 1000 м3 | 0,0126 |
| 7 | Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2 | 100 м3 | 0,126 |
| 8 | Улаштування піщаноЇ основи під трубопроводи | 10 м3 | 0,8 |
| 9 | Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С | кілометр | 0,042 |
| 10 | Труби сталевi теплоiзольованi в захиснiй полiетиленовiй оболонцi для пiдземного прокладання теплових мереж, типорозмiр 108/200 мм | м | 42 |
| 11 | Колiно гнуте для теплоiзольованих труб, типорозмiр 108/200 мм, L=1,1 м | шт | 4 |
| 12 | Комплект iзоляцiї стикiв ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до теплоiзольованих труб, типорозмiр 108/200 мм | шт | 10 |
| 13 | Улаштування пiдземного вводу в будiвлi, дiаметр вводу 100 мм | шт | 6 |

20. Загальнобудівельні роботи

| розділ 1. Земляні роботи і бетонна підготовка |
| --- |
| 1 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 | 1000 м3 | 0,605 |
| 2 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 | 1000 м3 | 0,085 |
| 3 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2 | 1000 м3 | 0,52 |
| 4 | Планування вручну дна і скосів виЇмок каналів, група грунтів 2 | 1000 м2 | 0,1744 |
| 5 | Перевезення грунту до 3 км | т | 144,5 |
| 6 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 5 |
| 7 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | 100 м3 | 0,1 |
| 8 | Арматура-сітки, клас А1, діаметр 12-14 мм | т | 0,2 |
| 9 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих грунтах | 10 м3 | 0,262 |
| 10 | Кiльця КС15.6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3) | шт | 4 |
| 11 | Кiльця КС20.6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,39 м3) | шт | 4 |
| 12 | Скоби ходові | кг | 13,12 |
| 13 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 3,45 |
| 14 | Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів бетон важкий В 3,5 (М 50), крупнiсть заповнювача 20-40мм | 100 м3 | 0,05 |
| 15 | Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100 м2 | 0,264 |
| 16 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 0,08 |
| 17 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | 100 м3 | 0,0042 |
| 18 | Монтаж рами | т | 0,052 |

21.Технологічне обладнання

| 1 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса до 0,1 т | шт | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Вартість установки "Джерело" | шт | 1 |
| 3 | Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,064 т | шт | 2 |
| 4 | Насос FEKA 600 А | шт | 2 |
| 5 | Вентилі пластмасові | шт | 4 |
| 6 | Монтаж компресора V- або W-подібного, маса 0,43 т | шт | 2 |
| 7 | Установлення аератора купольного 240РО | шт | 6 |
| 8 | Установлення ерліфта із пластмасових труб | штука | 1 |
| 9 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб с гидравличним іспитом діаметром 100 мм | 1000 м | 0,022 |
| 10 | Труби ПВХ раструбні Д=100 мм | м | 22 |
| 11 | Установлення поліетиленових фасонних частин: трійників | 10 шт | 1,5 |
| 12 | Трійники прямий 110-110 мм | шт | 15 |
| 13 | Установлення люка | шт | 16 |
| 14 | Завантаження фільтрів в ємкісних спорудах гравієм керомзитовим | 100 м3 | 0,9 |
| 15 | Привентер Д=110 із нержавіючої сталі | т | 0,005 |

22. Силове електрообладнання і електроосвітлення

| 1 | Шафа металева, висота, ширина і глибина до 1800х600х400 мм | штука | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Пульт керування | штука | 1 |
| 3 | Пульт керування (комплектно з обладнанням) | шт | 1 |
| 4 | Шафи металеві 1800х600х400мм | шт | 1 |
| 5 | Установлення залізобетонних опор | опора | 1 |
| 6 | Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами | штука | 1 |
| 7 | Свiтильник РКУ01-250-007У1 | шт | 1 |
| 8 | Лампи ртутнi дуговi високого тиску з виправленою кольоровiстю чотириелектроднi ДРЛ125(6) | 10шт | 0,1 |
| 9 | Труба вiнiпластова по стiнах i колонах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 25 мм | 100 м | 0,06 |
| 10 | Труби вініпластові, зовнiшнiй дiаметр 25 мм | 10 м | 0,6 |
| 11 | Розробка грунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група грунтів 2 | 100 м3 | 0,12 |
| 12 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | 100 м3 | 0,12 |
| 13 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттiв, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,3 |
| 14 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами по опорі, маса 1 м до 0,5 кг | 100 м | 0,04 |
| 15 | Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3.1,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,01 |
| 16 | Кабель гнучкий перерізом 3х1,5 мм2 ,КГ | 1000м | 0,024 |
| 17 | Захист кабеля кутником 45х45х4 мм | м | 4 |
| 18 | Монтаж сирени | шт | 1 |
| 19 | Сирена сигнальна СС-1 | шт | 1 |
| підрозділ 1. Заземлення |
| 20 | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 12 мм | 10 шт | 0,3 |
| 21 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової, перерiз 160 мм2 | 100 м | 0,14 |
| 22 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 | 100 м3 | 0,042 |
| 23 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | 100 м3 | 0,042 |

Примітка: всі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму,  патент,  конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати з виразом «або еквівалент».